## Slide 1: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES

## Slide 2: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES
Los Pernos, Tornillos, Pasadores y Remaches que se establecen para conectar diversos elementos estructurales y de máquinas se encuentran sujetos, al menos, a tensiones cortantes ζ.

## Slide 3: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES (Unión Simple)
Consideremos dos placas metálicas A y B, las cuales están sometidas a Fuerzas de Tracción F.
Ambas placas están conectadas por un perno CD

## Slide 4: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES
El plano E E´ de la sección del perno, está sometido a una Solicitación de Corte de valor
P = F.

## Slide 5: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES- CORTE SIMPLE
Como consecuencia de esa fuerza de corte
P = F , se generan tensiones de corte ζ en
el plano de esa sección, cuyo valor
promedio es:
ζ PROM = P
A
El perno está sometido  a una solicitación de Cortante Simple

## Slide 6: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES- CORTE SIMPLE

## Slide 7: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES- UNION DOBLE

## Slide 8: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES- CORTE DOBLE
En el caso de que la unión metálica se materialice de acuerdo a la siguiente figura:
En este caso las placas A y B están conectadas a dos placas de empalme C y D mediante dos tornillos EG y HJ.

## Slide 9: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES - CORTE DOBLE
En este caso las secciones de análisis son dos, las secciones K K´ y L L´.
Se dice que las secciones están en Cortante Doble.
Para determinar la tensión ζ prom de cada plano, se dibujan los diagramas de cuerpo libre del perno HJ y también el de la porción del perno localizado entre los dos planos, a saber:

## Slide 10: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES - CORTE DOBLE
Como consecuencia de ellos, en cada sección actuará una fuerza de corte P = F/2, que provocarán tensiones cortantes promedio de
ζ prom = P/A = F
2A

## Slide 11: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES - CORTE DOBLE

## Slide 12: RESUMEN
ζ prom = P
2A
ζ prom = P
A

## Slide 13: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento
Los pernos, pasadores y bulones TAMBIEN crean Esfuerzos en la superficie de apoyo o Superficie de Contacto de los elementos que conectan.
Nuevamente veamos el Caso de Unión Simple (dos placas A y B conectadas por un pasador CD).

## Slide 14: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento

## Slide 15: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento
El perno ejerce una Fuerza P sobre las paredes de contacto con la placa, igual y opuesta a la fuerza F que ejerce la Placa sobre sobre la superficie periférica de contacto con el perno.
La fuerza P representa la Resultante de las fuerzas elementales distribuidas en la superficie semicilíndrica interior de diámetro “d” y altura “t” igual al espesor de la placa.

## Slide 16: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento

## Slide 17: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento
Siendo AC = Área de contacto representada por la Proyección del Perno sobre la sección de la placa; ES DECIR: Ac = t. d
 σc = P / Ac = P / t.d.

## Slide 18: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento

## Slide 19: ESFUERZOS DE APOYO EN CONEXIONES – Tensión de Aplastamiento
En el caso de presentarse una unión doble,  como espesor “t” se tomará el menor espesor correspondiente de ambas placas:
el correspondiente al espesor de la placa
“A” ó (“B”) por un
lado; o el de la suma
de C + D por la otra.

## Slide 20: Ejemplo de Aplicación

## Slide 21: Ejemplo de aplicacion

## Slide 22: Ejemplo de aplicacion

## Slide 23: Ejemplo de Aplicación

## Slide 24: Ejemplo de Aplicacion

## Slide 25: Ejemplo de Aplicacion

## Slide 26: Ejemplo de Aplicacion