## Slide 1
P A N D E O

## Slide 2: COMPRESION CON PANDEO
Las fallas en elementos pueden prevenirse diseñando las estructuras de modo que los esfuerzos máximos y los desplazamientos máximos permanezcan dentro de límites tolerables.
→ la Resistencia y la Rigidez son factores importantes en el diseño.
Un tipo importante de falla es el Efecto de Pandeo, que se da en elementos esbeltos (alargados) sometidos a Compresión.

## Slide 3: COMPRESION CON PANDEO
→ ¿Qué es el Pandeo?
Es la Falla por Flexión Lateral del elemento comprimido (en vez de compresión directa) provocado por una inestabilidad de equilibrio (pérdida de equilibrio estático) que se produce a partir de un cierto valor de la carga de compresión, que se denomina “Carga Crítica de Pandeo” .
Ej: el caso de una regla o una lata vacía de aluminio.

## Slide 4: COMPRESION CON PANDEO

## Slide 5: Pandeo y elasticidad
Consideremos una columna AC con extremos articulados, sometida a una carga P de compresión, alineada con el eje de la misma.
A la misma, la dividimos en dos columnas rígidas BC y AB de longitud L/2 unidas en B por un pasador y mantenidas en posición vertical por un resorte de Rigidez Torsional βr . Damos lugar a una estructura hipotética (idealizada) o estructura modelo de pandeo.

## Slide 6: Pandeo y elasticidad

## Slide 7: Pandeo y elasticidad
Al principio (Carga de baja intensidad), el resorte no está sometido a ningún esfuerzo y la barra está sometido a compresión directa.
Imaginemos que la estructura resulte perturbada por alguna fuerza lateral externa que desplaza lateralmente al punto B una pequeña distancia.
Las barras rígidas giran ángulos pequeños θ y en el resorte se desarrolla un Momento Restitutivo MB , el cual intenta regresar la estructura a su posición original recta.

## Slide 8: Pandeo y elasticidad
El efecto de la Fuerza Vertical Axial es la de tender a aumentar el desplazamiento lateral.
Supongamos que inmediatamente procedamos a anular la fuerza perturbadora horizontal.

## Slide 9: Pandeo y elasticidad
Si la fuerza axil “P” es mas bien pequeña, la acción M del resorte prevalecerá sobre la acción de P, y la estructura regresa a su posición recta : equilibrio ESTABLE;
Pero si la fuerza axial P es grande, el desplazamiento del punto B aumentará y las dos barras giran ángulos cada vez mayores hasta que la estructura colapsa (falla por pandeo lateral). En estas condiciones el equilibrio es INESTABLE

## Slide 10: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
La transición entre las condiciones de equilibrio estable a inestable, (Equilibrio Indiferente o Neutro ), ocurre ante un valor de carga que se denomina “Carga critica de Pandeo : Pcrit”.
Para determinarla, deberemos de considerar la posición de deformada de la estructura (posición de equilibrio de la barra BC), en el momento en que se produce ese equilibrio indiferente.

## Slide 11: Pandeo y elasticidad

## Slide 12: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
El diagrama de cuerpo libre muestra que la barra está sometida a las fuerzas axiales P y al momento MB = βR . 2 θ del resorte. (Recordemos que βR es la rigidez torsional del resorte)
Puesto que θ es una cantidad muy pequeña, el desplazamiento lateral del punto B es
Δl = L/2 . θ.
Tomando momentos respecto de B:
MB – P (L/2.θ) = 0; βR . 2 θ - P (L/2.θ) = 0
(2βR - P L/2) . θ = 0

## Slide 13: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
Una solución es θ = 0, lo que significa que la barra estará en equilibrio cuando la barra permanece recta, cualquiera sea la magnitud de P.
Una segunda solución se obtiene igualando a cero el término entre paréntesis, y despejando el valor de P, que es la carga crítica:
→ Pcrit = 4 . βr
L

## Slide 14: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
Insistimos que la carga Pcrit es la única carga que mantiene el equilibrio en la posición perturbada, sin importar el valor de θ, es decir, en ese instante el efecto restitutivo del momento en el resorte coincide con el efecto de pandeo que provoca la carga axil, →PCRIT ESTÁ EN LA FRONTERA
ENTRE LAS CONDICIONES
ESTABLE E INESTABLE

## Slide 15: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
→ Si P < Pcrit la estructura es estable;
Si P > Pcrit la estructura es inestable.
De la ecuación anterior vemos que la Estabilidad de la estructura se incrementa al aumentar su rigidez o al disminuir su longitud. Recordar que la elasticidad de la columna idealizada esta “concentrada” en el resorte, mientras que la columna real puede flexarse en toda su longitud

## Slide 16: CARGA CRITICA DE PANDEO PCRIT
Conclusión:
1) Cuando la carga axial P< Pcrit → θ = 0 porque el elemento permanece estable luego de sufrir alguna pequeña perturbación (equilibrio estable).
2) Cuando la carga crítica P = Pcrit el elemento todavía permanece en equilibrio aunque el punto B se desplace una pequeña cantidad, pero está en el borde del equilibrio estable (equilibrio neutro).

## Slide 17: Columnas con extremos articulados
Supongamos que tenemos una columna esbelta con extremos articulados sometida a una carga P aplicada a través del centroide de la sección transversal extrema.
La columna es perfectamente recta y fabricada con un material elástico lineal que obedece a la LEY de HOOKE. Como es una columna sin imperfecciones, se la considera una columna ideal.

## Slide 18: Columnas con extremos articulados
A pesar de que las columnas reales posee imperfecciones (no ser perfectamente recta ni que a veces su carga no está perfectamente centrada), el modelo de columnas ideales permiten entender el comportamiento de columnas reales.
Consideramos además, que el plano de carga coincide con el plano de simetría de la columna, y que cualquier flexión tiene lugar en ese plano.

## Slide 19: Columnas con extremos articulados

## Slide 20: Columnas con extremos articulados
Utilizaremos un sistema coordinado ídem a la de una viga nada mas que girado 90 º (eje “x” coincidente con el eje de la columna, eje “y” horizontal y “z” en dirección del observador).
1) De acuerdo a lo analizado, cuando la columna tenga una Fuerza Axial pequeña (P < Pcrit), la columna permanece recta, es decir la misma vuelve a su posición recta aunque le apliquemos una pequeña fuerza lateral que le pueda producir una deflexión lateral, ya que al suprimir esta, la columna retoma su posición original .

## Slide 21: Columnas con extremos articulados
En esta posición el elemento está sometido a TENSIONES UNIFORMES DE COMPRESION σ = P/A

## Slide 22: Columnas con extremos articulados
2) Cuando la carga axial P aumenta hasta un valor P = Pcrit , la columna puede sufrir pequeñas deflexiones laterales sin cambios en la fuerza axil.
En esa condición la columna todavía está en equilibrio, pero es un equilibrio precario, al borde de la inestabilidad (equilibrio neutro).

## Slide 23: Columnas con extremos articulados
3) Cuando la carga P aumenta,→ P > Pcrit , la columna se vuelve inestable y se produce la falla por pandeo, es decir por flexión lateral excesiva. Es decir, inmediatamente después del equilibrio neutro anterior, una mínima perturbación imaginable ocasionará que las deflexiones aumenten de inmediato y la columna falla por pandeo.

## Slide 24: Carga critica de Pandeo de Euler
El matemático Leonhard Euler (1707-1783) fue el primero que estudió el fenómeno de pandeo, analizando la forma flexionada que presenta una barra ideal articulada en sus extremos y sujeta a una carga axial de compresión P en sus secciones extremas. (Caso fundamental del pandeo de una columna)
Encontró que el valor de la Carga Critica de Pandeo, es:
Pcrit = π2 E. Jmin
L2

## Slide 25: Carga critica de Pandeo de Euler
Esto significa que la carga crítica es directamente proporcional a la Rigidez Flexional EJ, e indirectamente proporcional al cuadrado de la longitud de pandeo L2.

## Slide 26: Carga critica de Pandeo de Euler
En el planteo de la carga critica no interviene en absoluto la resistencia del material (planteado por valores de tensiones o esfuerzos), lo que implica que no aumentamos la capacidad de carga del elemento por el solo hecho de utilizar un material de mayor resistencia; sólo lo haremos al aumentar la rigidez flexional de la viga o al disminuir la longitud de pandeo del elemento

## Slide 27: Carga critica de Pandeo de Euler
¿Cómo aumentamos la rigidez flexional de una viga?
a) Utilizando una material mas “rígido”, es decir eligiendo un material con mayor valor de E (Módulo de elasticidad longitudinal del material).
b) Aumentando su Momento de Inercia Mínimo J, lo que se consigue distribuyendo convenientemente el material, alejando el material respecto del eje centroidal de su sección transversal, por consiguiente un miembro circular hueco suele ser mas económico para usarse como columna, que un miembro sólido con la misma área de sección transversal .

## Slide 28: Carga critica de Pandeo de Euler
¿Porqué razón pusimos Jmin en la Fórmula de Euler?
Porqué si LA COLUMNA ESTÁ SOPORTADA SÓLO EN SUS EXTREMOS, la flexión se presentará SIEMPRE respecto del eje centroidal principal que tenga el menor momento de inercia.

## Slide 29: Carga critica de Pandeo de Euler

## Slide 30: Carga critica de Pandeo de Euler
Ejemplo de lo dicho se puede apreciar en las secciones rectangular y de patín ancho como el de las fig. Al ser J1 >J2, la columna se pandeará en el plano 1-1 POR LO QUE el MOMENTO DE INERCIA MENOR J2 deberá de utilizarse en la expresión de Euler. En cambio, si la sección transversal es cuadrada o circular, todos los ejes centroidales tienen el mismo momento de inercia y el pandeo puede darse en cualquier plano longitudinal.

## Slide 31: Esfuerzo critico
El esfuerzo crítico será sencillamente el valor de la carga crítica dividida su sección transversal A →
σcrit = Pcrit/A.
Para el caso fundamental del pandeo
σcrit = π2 E J/A L2 , donde J es el momento de inercial respecto del eje principal en el que se presenta el pandeo.
Recordando que r = √J/A, siendo r el radio de giro de la sección transversal en el plano de sección; →
σcrit = π2 E / (L/r)2 ,
en donde el cociente L/r se denomina Relación de esbeltez ʎ : ʎ = L/r

## Slide 32: Esfuerzo critico
Notar que la relación de esbeltez ʎ, para una longitud dada, depende de las dimensiones de la sección transversal del elemento.
→ σcrit = π2 . E
ʎ2

## Slide 33: Esfuerzo critico
¿Cómo influye la LONGITUD DE PANDEO en dicha solicitación?
Una columna larga y esbelta tendrá una gran relación de esbeltez, y se provocara su pandeo con un Esfuerzo Crítico Bajo, mientras que una columna corta y achatada tendrá una relación de esbeltez pequeña y se pandeará con un esfuerzo grande.
Los valores mas usuales de relaciones de esbeltez para columnas reales oscilan entre 30 y 150.

## Slide 34: Esfuerzo critico
→¿Qué se entiende por Esfuerzo Crítico?
Es el esfuerzo promedio de compresión sobre la sección transversal en el instante en que la carga alcanza su valor crítico.
Vemos que σcrit está en función de ʎ, por lo que podemos graficar esa función, obteniendo una hipérbola que se denomina Curva de Euler.
Supongamos que tracemos la curva correspondiente al acero estructural con E = 30 x 103 ksi.

## Slide 35: Esfuerzo critico

## Slide 36: Esfuerzo critico
La curva es válida sólo cuando el esfuerzo crítico es menor que el límite proporcional del acero porque las ecuaciones se dedujeron usando la Ley de Hooke (E = constante); por tanto, la curva termina en ese nivel de esfuerzo
( σp = 36 ksi). Entonces el ʎlim = 91.
Entonces para este material EULER
es valido para valores de ʎ ≥ ʎlim

## Slide 37: Esfuerzo critico
Sólo las columnas muy esbeltas permanecen elásticas hasta la carga crítica.
En cambio las columnas más robustas presentan un comportamiento inelástico y siguen otra curva???......
Eso significa que la carga máxima que puede soportar una columna inelástica (esbeltez intermedia) es bastante menor que la carga calculada con Euler para esa columna.

## Slide 38: Columnas con otras condiciones de soporte- Longitud efectiva de columna
El pandeo de una columna con extremos articulados suele considerarse como caso básico de pandeo, aunque en la práctica se encuentran otras condiciones de extremos, como extremos empotrados, libres y elásticos.
Las cargas críticas para columnas con diversas condiciones de soporte , pueden relacionarse con la carga crítica de una columna articulada en sus extremos por medio del concepto de longitud efectiva Le.

## Slide 39: Columnas con otras condiciones de soporte- Longitud efectiva de columna
La longitud efectiva para cualquier columna es la longitud de la columna articulada en sus extremos equivalente, es decir, es la longitud de una columna articulada en sus extremos con una curva de deflexión que concuerda con toda o parte de la curva de deflexión de la columna original .

## Slide 40: Columnas con otras condiciones de soporte- Longitud efectiva de columna
→ la longitud efectiva de una columna es la distancia entre puntos de inflexión (es decir entre puntos de momentos cero) en su curva de deflexión.
→ para una columna de extremos empotrado y libre, la longitud efectiva es : Le = 2 L.
→ Pcrit = π2 . E. I = π2 . E. I
Le2 4 L2

## Slide 41: Columnas con otras condiciones de soporte- Longitud efectiva de columna
La longitud efectiva también se puede expresar en términos de un factor de longitud efectiva K
Le = K. L, donde “L” es la longitud real de la columna; → Pcrit = π2 . E. I
(K L)2
Valores del factor K:
2, 00 para col empotrada – libre
1, 00 para col articulada - articulada
0, 70 para col empotrada – articulada
0, 50 para col empotrada - empotrada

## Slide 42: Columnas con otras condiciones de soporte- Longitud efectiva de columna

## Slide 43: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
Dijimos que a fórmula de Euler es válida siempre y cuando la σcrit del material esté por debajo de la σp (tensión de proporcionalidad del material).
Se ha mostrado entonces que la curva de Euler es válida dentro de un cierto campo de valores de relaciones de esbelteces L/rmin .
Esto obliga a considerar solo la parte derecha de la referida curva.
Habíamos establecido interrogantes sobre que pasaba con esa curva cuando se superaba el valor de la tensión de proporcionalidad (campo inelástico).

## Slide 44: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
Sería más factible averiguar cuál es el valor de ʎlim (relación de esbeltez límite) a partir de la cual sería válida la aplicabilidad de la fórmula de Euler.
Para hallarlo, igualamos el valor de σcrit = σlim = σp = Pcrit/ A = π2 . E. ; y despejamos la
ʎ2
Relación de esbeltez ʎ, para obtener ʎlim.
→ ʎlim. = √ π2. E
σcrit

## Slide 45: Comportamiento elástico e inelástico de columnas

## Slide 46: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
Como ej. Si consideramos el acero estructural con σp = 36 ksi y E = 30.000 ksi → ʎlim = 90,7.
Arriba de este valor (parte derecha de la curva de Euler) la columna ideal se comporta elásticamente y la carga de Euler es válida.
Debajo de este valor, (a la izquierda de ese valor),el esfuerzo en la columna excede el valor de proporcionalidad y el pandeo de la columna es inelástico .

## Slide 47: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
Por la Curva de Euler observamos que las columnas largas (relaciones de esbelteces grandes) se pandean con valores bajos del esfuerzo promedio de compresión P/A.
Esta condición no puede evitarse con un material de mayor resistencia (dentro de la gama de materiales de igual módulo E) porque el colapso es el resultado de la inestabilidad de la columna en su conjunto y no por falla del material
El esfuerzo sólo puede elevarse reduciendo la relación de esbeltez l/rmin o en tal caso utilizando un material con mayor módulo elástico

## Slide 48: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
¿Qué ocurre con una barra muy corta sometida a compresión?
Falla por Fluencia y/o por aplastamiento del material (σult = esfuerzo de falla) , sin que intervengan consideraciones de pandeo o estabilidad.
El valor de (σult) es un límite de resistencia para la columna, mucho mayor que el límite de proporcionalidad (linea AB de la fig)

## Slide 50: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
¿Y qué ocurre en el caso de columnas de longitudes intermedias para ʎ > ʎlim?
Estamos dentro del campo inelástico, lo cual significa que cuando se presenta el pandeo, sus esfuerzos están por encima del limite elástico del material .

## Slide 51: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
En estos casos la pendiente de la curva tensión-deformación unitaria para el material es menor que el valor del módulo de elasticidad, → es lógico que la carga crítica arroje un resultado menor que el que daría la carga calculada por la fórmula de Euler.
La capacidad máxima de carga de una columna particular en función de su grado de esbeltez está considerada en la curva ABCD para el caso fundamental de extremos articulados. En el caso de cambio de extremos se colocará la longitud efectiva (Le) en vez de la longitud L .

## Slide 52: Comportamiento elástico e inelástico de columnas
Para obtener los esfuerzos permisibles (referidas a cargas permisibles) se divide el valor de la tensión crítica por un coeficiente de seguridad, no menor a 2, y variable conforme la relación de esbeltez aumenta, al crecer también las imperfecciones constructivas (alineamientos de cargas, detalles de condiciones de apoyo, o demás inexactitudes constructivas).

## Slide 53: PANDEO INELASTICO
Recordemos que establecen en columnas intermedias en las que ʎ < ʎlim para cada determinado material.
Para desarrollar la curva y encontrar valores que establezcan el valor de la tensión crítica dentro del período plástico o anelástico hay varias teorías desarrolladas por diferentes autores, aunque parecidas en su concepción.
A las mas conocidas son las de Teoría del módulo tangente y Teoría de Shanley, entre otras, basadas todas en el comportamiento experimental de las columnas

## Slide 54: Teoría del módulo tangente
Se trata de trabajar con la curva σ - € del material de la columna, y obtener el módulo tangente Et , en el lugar donde se produce la tensión crítica (por encima de σcrit ).
Notar que este Et < E. Para esta teoría sólo se debe reemplazar el valor de E por el de Et correspondiente al esfuerzo en el momento del pandeo.
→Pcrit(i) = π2 . Et. Jmin ; σcrit(i) = π2 . Et.
L2 ʎ2

## Slide 55: Teoría del módulo tangente

## Slide 56: Teoría del módulo tangente
La utilización de esta fórmula es a través de un proceso iterativo para conocer el valor de Pcrit. Porque? Porque no conocemos a priori el valor de Et correspondiente al valor real de la tensión crítica (el cual depende de Pcrit el cual desconocemos).

## Slide 57: Teoría del módulo tangente
→ 1) nos aseguramos que estamos en el caso
ʎ < ʎlim .
2) Elegimos un valor de P1 , el que tendremos
que probar luego si puede ser real. Lo
elegimos de modo que P1 > σP . A. Con ese
valor de P1 vamos al gráfico σ -€ del material y
determinamos Et .
3) Finalmente determinamos mediante la
ecuación (A) el valor de P2.

## Slide 58: Teoría del módulo tangente
Si este ultimo es bastante parecido al de P1 → TOMAMOS COMO VALIDO EL VALOR DE P1 COMO VALOR DE CARGA CRÍTICA.
De lo contrario deberemos de seguir iterando, intentado con un valor promedio entre ambos. El proceso termina cuando ambos valores (el elegido y calculado) sean muy próximos entre sí.

## Slide 59: FORMULAS DE DISEÑO PARA COLUMNAS
Un procedimiento de diseño es utilizar fórmulas empíricas ( formuladas para cada material) en el período anelástico y utlizar la fórmula de Euler para el período elástico.
Por supuesto que hay que obtener luego las cargas permisibles, aplicando un factor de seguridad, a partir de la carga critica o establecer las tensiones admisibles a partir de las tensiones críticas.
Algunas fórmulas incluso dan directamente los esfuerzos permisibles , porque ya tiene incorporados los coeficientes de seguridad. Luego se determina la carga Permisible Pperm = σperm . A

## Slide 60: FORMULAS DE DISEÑO PARA COLUMNAS PARA ACERO ESTRUCTURAL
El American Institute of Steel Construction (AISC) y la fórmula de J.B.JOHNSON son algunas de las fórmulas de diseño basadas en lo ensayos a roturas de columnas.
En particular para el período de utilización de la fórmula de Euler utiliza la conocida fórmula
σmax = π2. E
(kL/r)2
donde kL se usa como longitud efectiva.
Como ya sabemos esta fórmula es válida para valores de ʎ > ʎlim, o lo que es lo mismo para valores de σcrit < σy.

## Slide 61: FORMULA DEL AISC PARA COLUMNAS
Cuando k l/r es menor que ʎlim →
σadm = (1 – (k L/r) / 2 ʎlim) σfl
Fs
Donde σadm = esfuerzo admisible en lb/pulg2 o Pa
σfl = es la tensión de fluencia en lb/pulg2 o Pa
Fs = Factor de Seguridad
Fs = 5/3 + 3 (L/r)/8 Cc – (L/r)3 /8 Cc3
Cc = √ π2. E
σcrit

## Slide 62: FORMULAS DE DISEÑO PARA COLUMNAS PARA ACERO ESTRUCTURAL
Sin embargo, considerando que los perfiles tienen tensiones residuales productos de su proceso de laminación, es que se toma como límite para el AISC el valor σmax = 0,5 σy .
Para ese valor se calcula la relación de esbeltez máxima de aplicabilidad de la fórmula de Euler como ʎlim = (kL/r)lim = √2 π2 E
σy
Esta ultima fórmula puede establecerse en forma adimensional dividiendo la tensión máxima entre el esfuerzo de fluencia σy

## Slide 63: FORMULAS DE DISEÑO PARA COLUMNAS PARA ACERO ESTRUCTURAL

## Slide 64: FORMULAS DE DISEÑO PARA COLUMNAS PARA ACERO ESTRUCTURAL