## Slide 1: Redes I
Unidad 4
Evolución de Redes y Tecnologías de Acceso FDDI – RDSI – ADSL → Tecnologías Modernas

## Slide 2: Objetivos
Comprender tecnologías tradicionales
Analizar sus limitaciones
Identificar tecnologías modernas
Comparar rendimiento y aplicaciones

## Slide 3: FDDI (Interfaz de Datos Distribuida por fibra)
Norma ANSI X3T9.5 fue desarrollada a mediados de los años 80 para dar soporte a las estaciones de trabajo de alta velocidad
El medio de transmisión es la fibra óptica
Proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino

## Slide 4: Estructura FDDi
Topología de red local en doble anillo, con soporte físico de FO
Velocidad de transmisión 100 Mbps
Método de acceso al medio basado en paso del testigo
Fibras multimodo
Concentradores de cableado en topología física estrella
Topología lógica de doble anillo

## Slide 5: FDDI (norma ANSI X3T9.5) COMO NUEVA OPCION TOKEN RING
Transmisión de datos a alta velocidad (100 Mbps)
Tiempo real o no
Gran número de estaciones (hasta 1000)
Distancias elevadas (200 m)
El anillo principal transmite datos en el sentido de las agujas del reloj
El anillo secundario en sentido inverso (respaldo- backup)
Backbone para conectar entre sí redes LAN de cobre o computadores de alta velocidad.

## Slide 6: Red FDDI :dos tipos de estaciones
Se distinguen dos tipos de estaciones:
  Clase B, o estaciones de una conexión (SAS) , se conectan a un anillo,
  Clase A, o estaciones de doble conexión (DAS) , se conectan a ambos anillos.

## Slide 8: Red FDDI
Este tipo de redes acepta la asignación en tiempo real del ancho de banda de la red,
Tipos de tráfico
  Síncrono : Puede consumir una porción del ancho de banda total de 100 Mbps
  Asíncrono : Se asigna utilizando un esquema de prioridad de ocho niveles. A cada estación se asigna un nivel de prioridad asíncrono

## Slide 9: Tramas FDDI

## Slide 10: Limitaciones de FDDI
Alto costo
Complejidad
Difícil escalabilidad
Reemplazada por Ethernet

## Slide 11: Reemplazo ->Ethernet
1 Gbps a 400 Gbps+
Bajo costo
Fácil implementación
Estándar global

## Slide 12: ¿Qué es RDSI?
RED DIGITAL de SERVICIOS INTEGRADOS
Conocida con el término ISDN (Integrated Services Digital Network)
Red digital sobre telefonía
Integra voz, datos y video
Canales B y D
  Canal B (Bearer): 64 kbps (voz/datos)
  Canal D (Data): señalización

## Slide 13: ¿Qué es RDSI?
Es un protocolo estándar de red de comunicaciones, que contempla:
  comunicaciones de voz
  de datos
  video conferencias
  Transmite en formato digital
  a distintas velocidades,
  + rápidas y seguras que la línea analógica convencional de teléfono RTB (Red Telefónica Básica).

## Slide 14: Elementos conexióN ISDN
la línea ISDN debe tener:
  Un Terminal Adapter (TA):Este dispositivo convierte las señales eléctricas de la interfaz RS232 al formato de ISDN. El computador debe estar conectado a un TA.
  Network Termination type1 (NT1): Su función va más allá de la de TA. Este equipo conecta al usuario a la red ISDN metropolitana. Este equipo por lo general lo suministra la empresa de teléfonos.

## Slide 15: VENTAJAS DE LA RDSI
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS hasta 3 veces más rápido que RTB. INTERNET hasta 6 veces
ANCHO DE BANDA REGULABLE E ILIMITADO: permiten la suma de canales RDSI.

## Slide 16: VENTAJAS DE LA RDSI
EFECTIVIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS. Son muchas las razones que pueden producir la pérdida de datos en la transmisión de un fichero de datos, pero en el caso de una transmisión de datos a través de RDSI, las posibilidades de errores en la transmisión, son casi despreciables frente a las transmisiones a través de la RTB.

## Slide 17: VENTAJAS DE LA RDSI
SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS. Nuestras comunicaciones, sean de voz o de datos, no podrán ser intervenidas en ningún caso a través de la RDSI, dado que viajan codificadas digitalmente y encriptadas.

## Slide 18: VENTAJAS DE LA RDSI
IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO LLAMANTE. Si nuestros terminales de voz o datos permiten esta facilidad podremos identificar el número de la persona o terminal de datos que nos llama, e incluso podremos identificarlo por su nombre si nuestro terminal de voz o datos dispone de esa facilidad.

## Slide 19: Equipos y sistemas para RSDI
Teléfonos RDSI
Tarjetas RDSI de datos para ordenadores
Equipos de Video Conferencia
Central Telefónica Digital

## Slide 21: Tipos de Interfaces
BRI (Basic Rate Interface) tiene dos canales de 64Kbps que se conocen como canales B y un canal de señalización de 16Kbps conocido como canal D. Este tipo de interfaz de escribe como BRI =2B+D y

## Slide 22: Tipos de Interfaces
PRI (Primary Rate Interface) tienen 30 canales B y 16 canales de señalización D. Este interfaz se denota como PRI = 30B+D. Este tipo de interfaz es comúnmente utilizada para aplicaciones de voz (por ejemplo enlaces entre una central telefónica pública CO y la central telefónica privada PABX ).

## Slide 23: Limitaciones RDSI
Costosa
Baja velocidad
Equipamiento especializado

## Slide 24: Reemplazo → VoIP
Voz sobre IP
Bajo costo
Integración multimedia

## Slide 25: ADSL
Línea de abonado digital asimétrica" (Asymetric Digital Suscriber Line) y es uno de los estándares que forman parte de la familia xDSL.

## Slide 26: VENTAJAS ADSL
Permite velocidades teóricas de hasta 15Mbps (ADSL) en el canal descendente (download) que supera en más de 200 veces el ancho de banda que proporciona un módem de 56 Kbits/s.
Ofrece integración de los servicios voz y datos y permite conversaciones telefónicas y de datos al mismo tiempo.

## Slide 27: VENTAJAS ADSL
Es una tecnología que aprovecha la infraestructura existente de cableado para telefonía básica por lo que su coste para el operador telefónico es mínimo. Por el contrario, el cablear con fibra óptica y crear una nueva red de telecomunicaciones implica un gasto astronómico.

## Slide 28: ADSL

## Slide 29: VENTAJAS ADSL
El hardware necesario para implementar una línea ADSL es relativamente sencillo y barato. En cuanto al usuario, sólo hace falta un módem ADSL que suele ser una tarjeta PCI si es interno mientras que si es externo se conecta al PC mediante una tarjeta de red. También se suele necesitar un splitter (separador) que separa entre voz y datos. Por parte del operador de telefonía las modificaciones tampoco implican cambios radicales.

## Slide 30: Modos de transmisión
Simplex: sólo en una dirección
Half-duplex: es bidireccional pero sólo uno de los extremos puede enviar información en un instante dado.
Full-duplex: bidireccional, ambos extremos pueden transmitir a la vez.

## Slide 31: Modos de transmisión
El término de transmisión asimétrica o simétrica se refiere al hecho de si se dispone de la misma velocidad en bajada y subida.
Si estas dos velocidades son distintas el modo es asimétrico (ADSL), en caso contrario se habla de modo de transmisión simétrico (RDSI)

## Slide 32: Limitaciones ADSL
Baja velocidad
Dependencia de distancia
Interferencias

## Slide 33: Reemplazo → FTTH / 5G
Fibra óptica
Hasta 10 Gbps
Baja latencia

## Slide 34: Ventajas Modernas
Mayor velocidad
Menor latencia
Integración total IP
Escalabilidad

## Slide 35: Desventajas Modernas
Alto costo inicial
Dependencia de infraestructura
Cobertura desigual

## Slide 36: Comparación
Tecnología Antigua | Reemplazo Moderno | Medio | Velocidad | Ventajas
FDDI | Ethernet | Fibra/Cobre | 1G-00G+ | Ecomómico, Escalable
RDSI | VoIP | Internet (IP) | Variable (Red) | Integración Total
ADSL | Fibra Óptica (FTTH) | Fibra Óptica | 100 M – 1G+ | Alta Velocidad
 |  |  |  | Costo Alto

## Slide 37: Resúmen
FDDI: pionera en alta velocidad con fibra y tolerancia a fallos
RDSI: primer intento de red digital integrada
ADSL: transición hacia Internet de banda ancha
👉 Evolución natural: RDSI → ADSL → Fibra óptica (FTTH)

## Slide 38: Resúmen

## Slide 39
Preguntas
?