## Slide 1: VLSM Y CIDR

## Slide 2: objetivo
DEBERÁ:
  Comparar y contrastar direccionamientos IP con y sin clase
  Repasar la VLSM y explicar los beneficios del direccionamiento IP sin clase
  Describir la función del CIDR (estándar de enrutamiento entre dominios sin clase) para hacer que el uso de direcciones IPv4 escasas sea más eficiente.

## Slide 3: Direccionamiento con IP con clase
Bits de orden superior

## Slide 4: Estructura del direccionamiento IPV4 con clase
Máscara de subred basada en la clase
Cantidad de redes y de hosts por red

## Slide 5: Protocolo de enrutamiento con clase
La máscara de subred podía determinarse por el valor del primer octeto(los primeros tres bits de la dirección).
Necesitaban propagar la dirección de red de las rutas conocidas.
No necesitaban incluir la máscara de subred en la actualización de enrutamiento.
Actualizaciones de toda la tabla de enrutamiento

## Slide 6: Actualizaciones de enrutamiento con clase
Actualización de R1 a R2

## Slide 7: Actualizaciones de enrutamiento con clase
Actualización de R2 a R3

## Slide 8: Direccionamiento IP sin clase
El CIDR (enrutamiento entre dominios sin clase) permitía:
  El uso más eficaz del espacio de direcciones IPV
  El agregado de prefijos, que redujo el tamaño de las tablas de enrutamiento
  Para los routers compatibles con CIDR, la clase de dirección no tiene sentido. A la porción de red de la dirección la determina la máscara de subred de la red, también conocida como prefijo de red o duración de prefijo (/8, /19, etc.). La clase de dirección ya no determina la dirección de red.

## Slide 9: CIDR y sumarización de ruta
CIDR usa máscaras de subred de longitud variable (VLSM) para asignar direcciones IP a subredes de acuerdo con la necesidad individual
  permite que el borde de la red/del host se produzca en cualquier bit de la dirección
  las redes se pueden subdividir o dividir en subredes cada vez más pequeñas
CIDR permitía la agregación de prefijo, que ya conoce como sumarización de ruta.
  La capacidad de las rutas para ser sumarizadas en una ruta única ayuda a reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento de Internet.

## Slide 10: CIDR y sumarización de ruta
Una superred resume varias direcciones de red con una máscara menor que la máscara con clase

## Slide 11: CIDR y sumarización de ruta
Debemos averiguar cuál va a ser la dirección de resumen de ruta que debe enviar el Router A al Router B si realiza sumarización.
Para obtener la máscara sumamos los bits comunes a todas las direcciones de red.

## Slide 12: Protocolos de enrutamiento sin clase
RIPv2
EIGRP
OSPF
IS-IS
BGP
Estos protocolos incluyen la máscara de subred con la dirección de red en sus actualizaciones de enrutamiento.
Estos protocolos se usan cuando la máscara no puede suponerse ni determinarse con los primeros 3 bits del 1er octeto.
Cuando una ruta de superred se encuentra en una tabla de enrutamiento; por ejemplo, como una ruta estática, el protocolo de enrutamiento con clase no incluirá esa ruta en sus actualización.

## Slide 13: VLSM
Después de que una dirección de red se divide en subredes, esas subredes también se pueden dividir en subredes.
VLSM simplemente subdivide una subred.
Se puede considerar a VLSM como una división en sub-subredes.

## Slide 14: VLSM

## Slide 15: VLSM y direcciones IP
Otra forma de ver las subredes de VLSM es enumerar cada subred y sus sub-subredes. Ej. 10.1.0.0/16

## Slide 16: VLSM y direcciones IP
10.2.0.0/16

## Slide 17: VLSM y direcciones IP
10.3.0.0./16

## Slide 18: VLSM y direcciones IP
10.4.0.0/16