## Slide 1: Instalación de Redes
Unidad 2 – Redes II
APU- UNJu
Ing. Consuelo Gómez

## Slide 2: objetivos
Conocer las normas de cableado estructurado,
metodologías de instalación,
certificación,
documentación (planos y otros) y
planificación.

## Slide 3: Introducción
Edificios dotados con distintos servicios de mayor o menor nivel tecnológico.
Edificios inteligentes o racionalizados= sistema de gestión centralizado (interconexión entre ellos y de una infraestructura de comunicaciones (voz, datos, textos, imágenes))
El desarrollo actual de las comunicaciones, video conferencia, telefax, servicios multimedia, redes de datos, necesita un sistema de cableado estructurado avanzado capaz de soportar todas las necesidades de comunicación como es el P. D. S. (Premises Distribution System) Sistema de Distribución Local

## Slide 4: Sistema de Cableado Estructurado
El cableado estructurado es un enfoque sistemático del cableado.
un sistema de cableado organizado que pueda ser fácilmente comprendido por:
  los instaladores,
  administradores de red
  otros técnicos.

## Slide 5: Reglas para Cableado Estructurado de las LAN
Ayudan a garantizar la efectividad y eficiencia en los proyectos de diseño del cableado estructurado
  Buscar una solución completa de conectividad.
    Una solución óptima para lograr la conectividad de redes abarca todos los sistemas que han sido diseñados para conectar, tender, administrar e identificar los cables en los sistemas de cableado estructurado.
    Implementación basada en estándares diseñada para admitir tecnologías actuales y futuras.
    Cumplimiento de los estándares garantizará el rendimiento y confiabilidad del proyecto a largo plazo.

## Slide 6: Reglas para Cableado Estructurado de las LAN
Planificar teniendo en cuenta el crecimiento futuro
  La cantidad de cables instalados debe satisfacer necesidades futuras.
  Se deben tener en cuenta las soluciones de Categoría 5e, Categoría 6 y de fibra óptica para garantizar que se satisfagan futuras necesidades.
  La instalación de la capa física debe poder funcionar durante 10 años o más.

## Slide 7: Reglas para Cableado Estructurado de las LAN
Conservar la libertad de elección de proveedores.
  Un sistema cerrado y propietario puede resultar más económico en un principio, con el tiempo puede resultar ser mucho más costoso.
  Con un sistema provisto por un único proveedor y que no cumpla con los estándares, es probable que más tarde sea más difícil realizar traslados, ampliaciones o modificaciones.

## Slide 8: Códigos y estándares de cableado estructurado
Los estándares de la industria admiten la interoperabilidad entre varios proveedores de la siguiente forma:
Descripciones estandarizadas de medios y configuración del cableado backbone y horizontal.
Interfaces de conexión estándares para la conexión física del equipo.
Diseño coherente y uniforme que siga un plan de sistema y principios de diseño básicos.

## Slide 9: Organizaciones y estándares
Muchas organizaciones internacionales tratan de desarrollar estándares universales.
Son ejemplos de organismos internacionales de homologación IEEE, ISO, y IEC.
Estas organizaciones incluyen miembros de muchas naciones, las cuales tiene sus propios procesos para generar estándares.

## Slide 10: La Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA)

## Slide 11: TIA/EIA
Hay siete subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, cada subsistema realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y voz en toda la planta de cables:
Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) en la sala de equipamiento.
Sala de equipamiento (ER)
Sala de telecomunicaciones (TR)
Cableado backbone, también conocido como cableado vertical
Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal.
Área de trabajo (WA)
Administración

## Slide 12: Para el funcionamiento de la red y sus futuras actualizaciones
El diseño de una infraestructura de cableado estructurado que:
enrute,
proteja,
identifique y
termine los medios de cobre o fibra de manera apropiada

## Slide 13: Escalabilidad
Una LAN que es capaz de adaptarse a un crecimiento posterior.
Planear con anterioridad la cantidad de tendidos y de derivaciones de cableado en el área de trabajo.
Preferible instalar cables de más que no tener los suficientes.

## Slide 14: Escalabilidad del backbone
¿Qué cantidad de cable de cobre adicional debe tender?
  primero determine la cantidad de tendidos que se necesitan en ese momento
  agregue aproximadamente un 20 por ciento más.
Una forma distinta de obtener capacidad de reserva es mediante el uso de cableado y equipamiento de fibra óptica y en el edificio del backbone.
  Por ejemplo, el equipo de terminación puede ser actualizado insertando lásers y controladores más veloces que se adapten al aumento de la cantidad de fibras.

## Slide 15: Escalabilidad del área de trabajo
Cable de voz
Cable de datos
Impresoras de red
Portátiles
Faxes
Telefonía IP
Etc.

## Slide 16: Punto de demarcación
Es el punto en el que el cableado externo del proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone dentro del edificio.
Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la responsabilidad del cliente.
El proveedor de servicios es responsable de todo lo que ocurre desde el demarc hasta la instalación del proveedor de servicios.
Todo lo que ocurre desde el demarc hacia dentro del edificio es responsabilidad del cliente.

## Slide 17: Punto de demarcación
El estándar TIA/EIA-569-A especifica los requisitos para el espacio del demarc.
Los estándares sobre el tamaño y estructura del espacio del demarc se relacionan con el tamaño del edificio.
Para edificios de más de 2000 metros cuadrados, se recomienda contar con una habitación dentro del edificio que sea designada para este fin y que tenga llave.

## Slide 18: Salas de equipamiento y de telecomunicaciones
Una vez que el cable ingresa al edificio a través del demarc, se dirige hacia la instalación de entrada (EF), que por lo general se encuentra en la sala de equipamiento (ER).
La sala de equipamiento
  es el centro de la red de voz y datos.
  una gran sala de telecomunicaciones que puede albergar el marco de distribución, servidores de red, routers, switches, PBX telefónico, protección secundaria de voltaje, receptores satelitales, moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, entre otros.
Los aspectos de diseño de la sala de equipamiento se describen en los estándares TIA/EIA-569-A.

## Slide 19: Salas de equipamiento y de telecomunicaciones
En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas de telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio.
Las TR albergan el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones para un área particular de la LAN, como por ejemplo, un piso o parte de un piso

## Slide 20: Salas de equipamiento y de telecomunicaciones
El bastidor de distribución debe tener un mínimo de 1 metro de espacio libre para poder trabajar en la parte delantera y trasera del bastidor.
Para montar el bastidor de distribución, se utiliza una placa de piso de 55,9 cm.
La placa de piso brinda estabilidad y determina la distancia mínima para la posición final del bastidor de distribución.

## Slide 21: Salas de equipamiento y de telecomunicaciones
Un gabinete para equipamiento completo requiere por lo menos 76,2 cm de espacio libre delante de la puerta para que ésta se pueda abrir.
Cuando coloque el equipamiento dentro de los bastidores de equipos, tenga en cuenta si el equipo utiliza electricidad o no.
Los equipos pesados como switches y servidores deben ser colocados cerca de la base del bastidor por razones de estabilidad.

## Slide 22: Áreas de trabajo
La distancia máxima de cable desde el punto de terminación en la TR hasta la terminación en el toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros se denomina enlace permanente.
Debe tener por lo menos dos cables uno para datos y otro para voz.
Reservar espacio para otros servicios y futuras expansiones.

## Slide 23
Por lo general los cables se colocan en dispositivos de administración de cables tales como bandejas, canastos, escaleras y canaletas.
La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m de cable de conexión para interconectar los paneles de conexión del equipamiento, y 5 m de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el teléfono o el computador.

## Slide 24: Servicio del área de trabajo
Es útil usar cables de conexión cuando con frecuencia se producen cambios en la conectividad.
Los cables de conexión están limitados por el estándar TIA/EIA-568-B.1 a 5 m.
Se debe utilizar un esquema de cableado uniforme en todo el sistema del panel de conexión.
Si se utiliza un plan de cableado T568-A para tomas o jacks de información, se deben usar paneles de conexión T568- A.