## Slide 1: Redes I
Unidad 6

## Slide 2: Dispositivos
Repetidores: retransmiten la señal a nivel físico, bit a bit (ej, Ethernet, sdH,..)
Amplificadores: similares a los repetidores pero actúan sobre la señal de forma analógica
Puentes: analizan la trama a nivel de enlace. Permiten constituir redes rudimentarias (LAN-WAN)
Routers: interconectan a nivel de red. Son prácticamente necesarios cuando se realiza una conexión WAN. Generalmente soportan múltiples protocolos.
Pasarelas: Actúan sobre nivel de transporte o niveles superiores (aplicación)
NICs: tarjetas de red
Modems: dispositivos analógicos de interconexión vía telefónica
Dispositivos Inalámbricos

## Slide 3: Velocidades
La Ethernet se rige por los estándares IEEE 802.3.
Actualmente hay cuatro velocidades de datos para el funcionamiento con cables de fibra óptica y de par trenzado:
  10 Mbps - Ethernet 10Base-T
  100 Mbps - Fast Ethernet
  1000 Mbps - Gigabit Ethernet
  10 Gbps - 10 Gigabit Ethernet
A mayores velocidades la codificación y decodificación de los datos es más compleja

## Slide 4: Velocidades
Tecnología | Velocidad | Medio físico
Ethernet | 10 Mbps | UTP Cat3
Fast Ethernet | 100 Mbps | UTP Cat5
Gigabit Ethernet | 1 Gbps | Cat5e/Cat6
10 Gigabit Ethernet | 10 Gbps | Fibra/Cat6a
40/100 Gigabit Ethernet | Backbone/Data Center | Fibra óptica

## Slide 5: Evolución de los dispositivos LAN

## Slide 6: Especificaciones de una NIC
Las NICs permiten a las computadoras acceder al medio de transmisión de datos empleando la dirección MAC.
MAC significa Control de Acceso al Medio
Las NICs operan en la capa 2 del modelo OSI
Transforman datos digitales en señales eléctricas u ópticas
Existen NIC Ethernet, inalámbricas y de fibra óptica

## Slide 7: NICs, Repetidores, Hubs
Para conectar 2 computadoras debemos …..
  Instalar una tarjeta de red en cada estación
  Conectar las PC’s con un cable cruzado

## Slide 8: Repetidores
Regeneran señales debilitadas
Operan en la capa física
Extienden el alcance de la red
No filtran tráfico

## Slide 9: Repetidores

## Slide 10: Hubs

## Slide 11: El crecimiento de las redes LAN nos lleva a considerar conectar en cascada los hubs

## Slide 12: ¿Cuáles son las desventajas de los Hubs?
Comparten el Ancho de Banda con todos los dispositivos conectados a él
No son dispositivos inteligentes operan en la capa1 y no filtran el tráfico.
La mayoría de las LAN usan “BROADCAST” para que cada dispositivo conectado a el, vea los paquetes enviados a través del medio de comunicación.

## Slide 13: Veamos cómo se realiza la comunicación
Todos los equipos verán el paquete sólo el 2 responderá

## Slide 14: Puentes
Operan en la capa de enlace
Filtran tráfico según direcciones MAC
Reducen colisiones
Segmentan redes LAN

## Slide 15: Puentes
Host1 envía paquete a Host2, sólo los hosts del segmento de red verán el paquete

## Slide 16: Switch
La ventaja del switch : a cada segmento de red le dedica un ancho de banda

## Slide 17: Switch
No detiene el flujo de broadcast por lo tanto envía esta información a todos los segmentos de la red.
Conmutación basada en direcciones MAC
Permiten VLAN y Full Duplex
Reducen dominios de colisión

## Slide 18: Switch

## Slide 19: Ruteador
Filtra el tráfico basado en las direcciones IP’s, la que informa a que segmento de la LAN pertenece el datagrama.
Operan en capa 3
Utilizan direcciones IP
Interconectan redes diferentes
Seleccionan rutas óptimas

## Slide 20: Ruteador

## Slide 21
Preguntas
?