## Slide 1
BATERÍA:
Obtener el voltaje/corriente requerido
Incorporar otros componentes electrónicos (seguridad, capacidad constante, estado de carga, etc.)
¿Qué les parece tecnológicamente más difícil, fabricar celdas individuales, o ensamblar baterías?
Entender la diferencia entre celda y batería es FUNDAMENTAL!
(para el parcial, para el final, y sobre todo, para la vida)
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 2
Baterías comerciales
Plomo-ácido
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 3
Niquel-cadmio

## Slide 4
¿Cuánta carga me puede entregar 1 gramo de cátodo y 1 gramo de ánodo en una celda de plomo, y en una celda de niquel cadmio?
CÁTODO
PbO2 +2e-  PbSO4
1 gramo?
Mr PbO2 = 239.2 g mol-1
n moles = 1 g / 239.2 g mol-1 = 4.2 x 10-3 moles
1 gramo PbO2 = 8.4 x 10-3 moles e-
ÁNODO
Pb  PbSO4 + 2e-
Mr Pb = 207.2 gmol-1
N moles = 1 g / 207.2 gmol-1 = 4.8 x 10-3 moles
1 gramo Pb = 9.6 x 10-3 moles e-
CÁTODO DE NiO(OH) 1 gramo
1.1 x 10-2 moles e-
ÁNODO DE Cd 1 gramo
1.8 x 10-2 moles e-
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 5
Baterías de Ion-litio
NATURE MATERIALS, 2012, 11, 19
C6Li + 2Li0.5CoO2 ↔ 6C + 2LiCoO2
Otros cátodos de inserción
LiNiXMn1-XO2
LiNiXMnYCo1-X-YO2
LiNiXCoYAl1-X-YO2
LiFePO4
LiMnPO4 LiMn0.8Fe0.2PO4
LiCoPO4
Etc, etc, etc.
Recordar el concepto de ventana de potencial de los solventes!
Ecelda = 3.8 V

## Slide 6
Características de las baterías
(factores cuantificables)
Voltaje
Corriente
Capacidad
Densidad de capacidad
Densidad de energía
Densidad de potencia
Velocidad de descarga
Ciclabilidad
Eficiencia de energía
Comportamiento en sobrecarga
Vida útil en reserva
Tolerancia a condiciones externas
Confiabilidad
Factores económicos

## Slide 7
Definiciones de voltaje
Voltaje a circuito abierto
Voltaje nominal o a circuito cerrado
Voltaje Cut-Off o de cierre
1- Voltaje

## Slide 8
1- Voltaje
2- Corriente

## Slide 9
3-Capacidad
Capacidad de la batería = Corriente x tiempo
Cantidad total de carga que puede entregar una celda (i.e. carga = Coulombs)
Capacidad nominal: Ley de Faraday
Unidades convencionales: Ah (= A s / 3600 s h-1)
Ojo, la capacidad depende de la velocidad de descarga
Ojo… tengo 2 electrodos

## Slide 10
4-Densidad de capacidad
Reacciones de electrodo
Diseño de la celda

## Slide 11
5-Energía
Energía (Wh o Joule) = Voltaje (V) x Carga (Ah)
Densidad de energía (Wh/kg) = Energía / masa
Densidad de energía (Wh/L) = Energía / volumen
Debe especificarse en condiciones dadas de T, corriente de descarga, y voltaje final

## Slide 12
Potencia = Corriente x Voltaje
Medida de trabajo (W = J s-1)
Debe especificarse en condiciones dadas de T, corriente de descarga, y voltaje final
6-Potencia

## Slide 13
7-Velocidad de descarga
C/n es un valor de corriente

## Slide 14
Chart: Cycle number
8-Ciclabilidad

## Slide 15
Chart: Cycle number
DRIVING RANGE
250 km
175 km

## Slide 16
PESO INÚTIL
Capacidad incial (batería nueva)
Capacidad remanente
Se puede recargar
Ya no se puede recargar