## Slide 1
INGENIERÍA DE MINAS – INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA
Año 2020
(Material reproducido por el Autor para uso exclusivo en clase)
TEMA: Medición de la carga de trabajo

## Slide 2
Sistema de producción en línea: Producción de un mueble sencillo
CAPACIDAD
MÁX=10 u/hora
A
B
C
A: Pulir
B: Ensamblar
C: Pintar
A
B1
C
B2
(5 min)
(8 min)
(10 min)
(6 min)
(12 u/hora)
(7,5 u/hora)
(6 u/hora)
(10 u/hora)
12
13,5
10
CAPACIDAD
MÁX=10 u/hora

## Slide 3
Producción de un mueble sencillo
CAPACIDAD
MÁX=9 u/hora
A: Pulir
B: Ensamblar
C: Pintar
A
B1
C
B2
(5 min)
(20 min)
(10 min)
(6 min)
(12 u/hora)
(3 u/hora)
(6 u/hora)
(10 u/hora)

## Slide 4
ESTUDIO DE CARGAS DE TRABAJO (ECT)
ECT: Es el conjunto de conceptos, técnicas y métodos que se utilizan para medir y optimizar la ejecución de las actividades de un proceso
¿Quién debe medir la CT?
Un equipo
Si quiere mejorar la productividad de sus empleados debe establecer una estrategia de gestión de las cargas de trabajo así como otros factores de riesgo en el trabajo
Según la vía de análisis
Vía de Análisis Cualitativo: basado en la percepciones e intuiciones del analista. El método más difundido y utilizado es el denominado Sistema Delphi.
Vía de Análisis Cuantitativo: basado en la cuantificación de las variables objeto de Análisis. Entre los métodos más conocidos se encuentran: el Modelo Markowiano, el Modelo de Regresión y el de utilización de tiempos unitarios y volúmenes de actividad

## Slide 5
OBJETIVOS DEL CÁLCULO DE CARGAS DE TRABAJO:
Repartir el trabajo equitativamente
Tener capacidad de control sobre el trabajo
Motivar
Evitar conflictos y agravios comparativos
Mejorar los descansos y reducir la fatiga
Evitar problemas estratégicos con personas clave sobrecargadas
Mejorar la gestión del estrés
Establecer criterios objetivos sobre la medición del rendimiento y la productividad
Conocer el porcentaje de actividad de cada trabajador (productividad)

## Slide 6
Se quieren producir 480 unidades diarias de un producto P en las
instalaciones de la Planta de la empresa, en las que se trabaja 10 horas por día . Se quiere hacer el equilibrio en la línea de montaje, utilizando como regla principal el asignar la tarea, dentro de las posibles candidatas, que tenga una mayor duración.
Calcular la eficiencia de la solución propuesta.
EJEMPLO
Las tareas que deben realizarse, con su tiempo de realización en segundos, y las precedencias entre las tareas son las mostradas en la tabla

## Slide 7
Tiempo de ciclo= C =Tiempo de producción diaria / producción diaria = 10x60x60 / 480 = 75 s
Número mínimo de estaciones de trabajo = Ne = 274 / 75 = 3,65 estaciones → 4
Tiempo de producción diaria = 10x60x60 = 36000 s
Producción diaria = 480
Muchas veces se agrupa por estaciones de trabajo (según la
labor administrativa o productiva en la que intervengan.)

## Slide 8
Regla para asignar las tareas
Una tarea podrá ser candidata a ser asignada a una estación, cuando todas
sus tareas precedentes ya haya sido asignadas, y su tiempo de realización
sea igual o menor que el tiempo no asignado en la estación de trabajo

## Slide 15
Análisis de la solución
Se necesitaron 4 estaciones de trabajo
Los tiempos no asignados fueron
La eficiencia lograda es: T / (Nr x C) = 274 / (4 x 75) = 0,913 → 91%
Si Nr es el número real de estaciones de trabajo (4)
C es el tiempo del ciclo (75)
T la sumatoria de los tiempos de todas las tareas (274)
¡TODAVÍA SE DESPERDICIA EL 9 % DEL TIEMPO!
Productividad = output/input = 480 / 274 = 1,75

## Slide 16
t1
t1
t1
t1
t2
t3
t4
35
Tiempo de ciclo= C =Tiempo de producción diaria / producción diaria = 10x60x60 / 514 = 70 s
269
Tiempo de producción diaria = 10x60x60 = 36000 s
Producción diaria = 36000/70 = 514

## Slide 17
La eficiencia lograda es: T / (Nr x C) = 269 / (4 x 70) = 0,96 → 96%
Productividad = output/input = 514 / 269 = 1,91

## Slide 18
A
B
C
D
G
F
E
Tiempo de los operarios ocupados para realizar su actividad
MEDICIÓN DE TIEMPOS

## Slide 19
Takt Time (Tt): Tiempo total disponible / volumen requerido de producción
Takt Time (Tt): 12 s /unidad de producto

## Slide 20
Takt Time (Tt): 12 s /unidad de producto

## Slide 21
A
B
C
D
G
F
E
11,5
13,1
10,4
11,7
11,65
12,9
14,3

## Slide 22
La empresa “Empanadas Jujeñas S. A.” de Juan Sin Tierra, quiere hacer un
estudio de su negocio para analizar cual es su capacidad de producción y
que mejoras se pueden introducir en el proceso, dado que enfrenta una demanda
muy superior a su oferta.
Se dedica a preparar empanadas criollas en forma artesanal que se vende
por docenas, para lo que cuenta con un pequeño local de 10 m2, en el
que tiene como elementos principales: una mezcladora para hacer la masa
y una sartén con capacidad para freir 36 empanadas simultáneamente.
El precio de venta de la docena de empanadas es de $ 280
El costo de las materias primas por docena de empanadas es de $ 120
En las 6 horas al día que abre el negocio, en la actualidad logra realizar
12 pedidos con 3 docenas de empanadas cada uno.
El costo medio del alquiler diario del local es de $200
EJEMPLO

## Slide 23
PROCESO PRODUCTIVO
PARA LA REALIZACIÓN DE UN LOTE DE 36 EMPANADAS
A.- Preparación de la masa y recado para las 36 empanadas: 15 minutos
B.- Una vez preparado el recado y la masa, se realiza el cambio y el
precalentamiento del aceite: 2 minutos
C.- Colocar las empanadas en la sartén: 1 minuto
D.- Freir empanadas: 16 minutos
E.- Dar vuelta las empanadas mientras están fritándose (luego de 8 min): 1 minuto
F.- Sacar las empanadas de la sartén: 1 minuto
G.- Dejar reposar las empanadas sobre servilletas de papel: 5 minuto
H.- Realizar el empaquetado por docenas: 2 minuto
Personal: El dueño es quién realiza todas las operaciones descriptas
anteriormente, y un aprendiz que se dedica exclusivamente a tomar
los pedidos y cobrar, para que suele emplear una media de 30 minutos
durante 6 horas que se ocupa. El sueldo del aprendiz es de 70$/hora

## Slide 24
A
B
C
D
G
F
H
¿Cuánto tiempo de debe tardar para realizar las primeras 3 docenas?
E
15
2
5
1
16
1
2
1
Diagrama de proceso
i) Ttotal= 42 min
ii) ¿Cuál es el tiempo del ciclo (Tc)?
iii) ¿Cuál es la restricción del sistema (cuello de botella)?
Tc = es el tiempo que se tarda en realizar un lote, a partir de que
el proceso en marcha. O sea, exceptuando el primer lote
El Tc = es el tiempo que corresponde al cuello de botella = 20 min

## Slide 25
¿Cuántos pedidos de empanadas podrá ejecutar en 6 horas (180 min)?
En las actuales condiciones, puede producir un máximo
de 16 pedidos (48 docenas de empanadas)

## Slide 26
PROCESO PRODUCTIVO
SITUACIÓN ANTERIOIR
Número de lotes producidos = 12
Número de docenas de empanadas = 12 x 3 = 36
Precio de venta producto (por docena) = $ 280
El costo de las materias primas por docena = $ 120
Beneficio por docena = 280 – 120 = $160
Costo del ayudante = 6 h x $70 /h = $420
Costo diario del alquiler = $200
BENEFICIO BRUTO DIARIO = 5760 – 420-200 = $ 5140
Beneficio por las 36 docenas = $ 5760

## Slide 27
PROCESO PRODUCTIVO
NUEVA SITUACIÓN
Número de lotes producidos = 16
Número de docenas de empanadas = 16 x 3 = 48
Precio de venta producto (por docena) = $ 280
El costo de las materias primas por docena = $120
Beneficio por docena = 280 – 120 = $160
Costo del ayudante = 6 h x $70 /h = $420
Costo diario del alquiler = $200
BENEFICIO BRUTO DIARIO = 7680 – 420-200 = $ 7060
Beneficio por las 48 docenas = $ 7680
Mejora del Beneficio diario = 7060 - 5140 = $1920
Porcentual de mejora = 1920 *100 / 5140 = 37,35%