## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
2020
Material de uso exclusivo de la Cátedra
TEMA: MOLIENDA

## Slide 2
Límite trituración - molienda: 1” o 1 cm según autores
Secundaria: reducción de partículas entre 3” a 2” (5 a 8 cm)
Primaria: Desde 1,5 m hasta 6” a 8” (15 a 20 cm)
Terciaria: reducción de partículas hasta 1 o 1,5 cm.
Conminución: Es la reducción de tamaño de las rocas provenientes de la Mina (Run of Mine- ROM) hasta tamaños mucho mas pequeños, mediante (hay una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza) mecanismos físicos de fractura.
Objetivos:
Liberar los minerales valiosos de la ganga para posterior concentración
Liberar e incrementar el área superficial de las partículas para posterior reacción química, por ejem. Lixiviación.
Producir los rangos de tamaño óptimos como producto final o para otros procesos subsecuentes, por ejemplo la industria de la construcción o mineral de hierro para alto horno
Trituración

## Slide 3
MOLIENDA

## Slide 4
MOLIENDA. TIPOS DE MOLIENDA
MOLIENDA: Es la última etapa de la conminución; en esta etapa son reducidas en su tamaño por una combinación de impacto y abrasión, sea en seco o en una suspensión

## Slide 5
TIPOS DE MOLIENDA
En seco
En húmedo
Molienda
SAG o autógena (propio mineral)
Convencional o con cuerpos moledores metálicos
Molienda
Semiautógena
En circuito abierto
En circuito cerrado
Molienda

## Slide 6
TIPOS DE MOLINOS: DE RODILLOS

## Slide 7
TIPOS DE MOLINOS
Ajuste y resorte
de compresión
Zona de
Pre compresión
Zona de
compresión
Molino de rodillos https://www.youtube.com/watch?v=Fr9XHChvKIY
MOLINO DE RODILLOS VERTICAL https://www.youtube.com/watch?v=LB0fiTliYQo
Cilindros hidráulicos

## Slide 8
TIPOS DE MOLINOS: DE RODILLOS
Humedad en la alimentación, menor a 20%
No se puede alimentar con cualquier material
Producción de baja cantidad de polvo
Fácil regulación de la presión
Trituración por compresión
Molinos horizontales
Molinos verticales
Trabajar a bajas velocidades
Máquinas muy pesadas

## Slide 9
TIPOS DE MOLINOS: DE MARTILLOS
Tolva
Portamartillos
portabarras
https://www.youtube.com/watch?v=0T9M12fEtdE

## Slide 10
TIPOS DE MOLINOS: DE MARTILLOS
Producen partículas de tamaño no uniforme
Menor inversión respecto del molino de rodillos
Se puede alimentar con cualquier material (1ra, 2ra y 3ra)
Disipan energía bajo la forma de calor
Producen mucho ruido
Poco mantenimiento
Elevada proporción de finos
Elevado consumo de acero en los martillos,
especialmente en materiales abrasivos
Molienda rápida
Trituración por impacto
Elevada razón de reducción 8 a 20
Fragmentación directa
Fragmentación indirecta
Requieren trabajar a altas velocidades (300 a 2000 rpm

## Slide 11
TIPOS DE MOLINOS: DE BARRAS
Si VM = Vc

## Slide 12
TIPOS DE MOLINOS: DE BARRAS
RUIDOS https://www.youtube.com/watch?v=mt6ihxdm874
CODELCO https://www.youtube.com/watch?v=mjjWi9XsW2w

## Slide 13
TIPOS DE MOLINOS: DE BARRAS
Grandes tubos cilíndricos dispuestos horizontalmente, que muelen por impacto
y abrasión, tienen como cuerpos moledores barras de acero fundido o laminado
Vc = 42,3
√DM
Velocidad crítica (Vc): mínima velocidad de giro del molino, en la cual
la fuerza centrífuga es suficiente para conseguir que las barras queden
adheridas al revestimiento del molino. Expresado en rpm.
DM = diámetro interno del molino (en metros)
Velocidad de operación del molino = VM = Factor x Vc
Factor = 0,62 a 0,68
Si el factor es mayor, los cuerpos moledores pueden caer fuera de la carga
y causar excesivo desgaste
Si VM ≥ Vc
La carga moledora se adhiere a las paredes del molino
Si VM = Vc

## Slide 14
EL MOLINO DE BARRAS EN COMBINACIÓN CON EL MOLINO DE BOLAS