## Slide 1: PROCESAMIENTO DE MINERALES I
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROCESAMIENTO DE MINERALES
INGENIERÍA DE MINAS
2020
Material de uso exclusivo de la Cátedra
TEMA: MOLINO DE BOLAS

## Slide 2
https://www.youtube.com/watch?v=M1qUM4wfNTw
Cambio de piezas https://www.youtube.com/watch?v=2YYBqS3UVdo

## Slide 3
Chute
conducto
Muñon o descanso
Corona
Ball Mill Critical Speed & Working Principle

## Slide 4
https://www.youtube.com/watch?v=L6sgGXXYdEU
Ball Mill Critical Speed & Working Principle

## Slide 5
Pie de carga
Hombro de la carga
impacto
Levantador de carga
abrasión
Riñon de carga
Zona muerta
Carga (bolas de acero + pulpa)<<
72 - 78 % Vc

## Slide 6
El consumo de energía en la trituración y molienda es mayor al 50%
(aprox 75% - 25 a 40 kW/t dependiendo de la fineza)
Se conoce solo por aprox la cantidad de energía teóricamente necesaria para efectuar
una reducción de tamaño dado
La energía gastada en la molienda es cinética, la recuperación de la misma tiene forma de energía potencial (energía superficial, calor y sonido)
Para una sustancia cualquiera, el aumento de la energía potencial del sistema, es
proporcional a la superficie nueva creada por la molienda y por lo tanto a la
reducción de tamaño
En términos de energía, la eficiencia de operación de reducción de
tamaño, es la razón de energía superficial producida, a la energía
cinética consumida.

## Slide 7
ÍNDICE DE BOND
Los procesos posteriores a la conminución demandan clases lo más cerradas posibles
El límite de tamaño separable por concentración gravitacional está entre 10 y 100# (2,36 – 0,147mm)
En la concentración por flotación, no permite trabajar con partículas menor a 5 μ
La reducción de tamaño en una sola operación produce mas finos, que cuando
se realiza en mas de una operación
La partículas de tamaño límite para la conminución (0,001μ es de 5000 a 10000 veces inferior que las de tamaño límite recuperable (25 series Tyler)

## Slide 8
El consumo de energía en la trituración y molienda es mayor al 50%
(aprox 75% - 25 a 40 kH/t dependiendo de la fineza)
Se conoce solo por aprox la cantidad de energía teóricamente necesaria para efectuar
una reducción de tamaño dado
La energía gastada en la molienda es cinética, la recuperación de la misma tiene forma de energía potencial (energía superficial, calor y sonido)
Para una sustancia cualquiera, el aumento de la energía potencial del sistema, es
proporcional a la superficie nueva creada por la molienda y por lo tanto a la
reducción de tamaño
En términos de energía, la eficiencia de operación de reducción de
tamaño, es la razón de energía superficial producida, a la energía
cinética consumida.

## Slide 9
TEORÍAS DE LA CONMINUCIÓN
Ley | Ley | Supuestos | Ecuación | Campo aplicable (tamaño)
1 | Rittinger´s (1867) | El trabajo de molienda está relacionado con la nueva superficie generada | –1/xf) | Molienda fina (menor a 50μ)
2 | Kick´s (1885) | Igual trabajo es requerido para alcanzar una relación relativa equivalente en el tamaño de grano | xp) | Trituración de partículas por arriba de 50 mm
Ley | Ley | Supuestos | Ecuación | Campo aplicable (tamaño)
1 | Rittinger´s (1867) | El trabajo de molienda está relacionado con la nueva superficie generada |  | Molienda fina (menor a 50μ)
2 | Kick´s (1885) | Igual trabajo es requerido para alcanzar una relación relativa equivalente en el tamaño de grano |  | Trituración de partículas por arriba de 50 mm

## Slide 10
TEORÍAS DE LA CONMINUCIÓN
dE
E = Energía específica para moler 1 t de mineral
en la unidad de tiempo
x = Tamaño de la partícula
n = 2 a 1 → IB= 1,5
Ley | Ley | Supuestos | Ecuación | Campo aplicable (tamaño)
3 | Bond´s (1952) | El trabajo de molienda está relacionado con longitud de la nueva fractura formada | √xp – 1/xf) | Molienda para partículas entre 50 a 0,05 mm
4 | Charles - Holmes |  | dW | 
Ley | Ley | Supuestos | Ecuación | Campo aplicable (tamaño)
3 | Bond´s (1952) | El trabajo de molienda está relacionado con longitud de la nueva fractura formada |  | Molienda para partículas entre 50 a 0,05 mm
4 | Charles - Holmes |  |  | 

## Slide 11
TEORÍAS DE LA CONMINUCIÓN
Determinación del índice de Bond https://www.youtube.com/watch?v=O_MYivBEwS4&t=297s