## Slide 1
Ingeniería de Minas
Tecnicatura Universitaria en Procesamiento de Minerales
2020
Procesamiento de Minerales II
Profesor Asociado: Oscar N. Huertas oscarnhuertas@yahoo.com.ar
Profesor Adjunto: Víctor R. Burgos vburgos@fi.unju.edu.ar
Profesor Ayte de 1ra: Ricardo Lamas rlamas@Aguilar-arzinc.com
HORARIOS
Martes 16 a 18
Jueves de 18 a 20

## Slide 2
área de estudio enfocada en los procesos de separación y extracción de minerales valiosos y su posterior concentración
Procesamiento de Minerales II
Profesor: : Oscar N. Huertas
(Material reproducido por el Autor para uso exclusivo en clase)

## Slide 3
Perfil del Técnico Superior en Procesamiento de Minerales
2. Dirigir y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.
1. Operar, Controlar y mantener los procesos relacionados con el Procesamiento de Minerales
4. Buscar, seleccionar, aprender y aplicar nuevos conocimientos.
7. Interpretar e implementar el diseño de una aplicación.

## Slide 5
Perfil del Ingeniero de Minas
6. En el área del procesamiento de los materiales, dirigir, diseñar y optimizar plantas de trituración, molienda, clasificación y concentración de productos minerales, alimenticios y cualquier otro producto industrial.
8. Comercializar, seleccionar y abastecer insumos, maquinarias, productos e instrumentales específicos. Gestionar la logística para la producción. Programar, coordinar y controlar servicios y suministros
4. Dirigir y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.

## Slide 8: Rúbrica – Competencias básicas

## Slide 9: Rúbrica – Competencias básicas

## Slide 10: Rúbrica – Competencias transversales

## Slide 11: Calificación

## Slide 12
PROCESAMIENTO DE MINERALES II
La concentración de minerales consta de operaciones por las cuales se eleva el tenor o concentración de una mena o mineral determinado, mediante el uso de equipos de separación sólido – sólido produciéndose así la segregación de dos o mas especies mineralógicas y generar una corriente enriquecida en un mineral de interés
Objetivos principales
Producción de un concentrado de un mineral
Máxima recuperación de los valores posible del
concentrado y descarte maximizado del estéril

## Slide 13
MINERAL Y ROCAS
Mineral:
Sólido
Homogéneo
Formado por un proceso natural
Carácter y origen inorgánico
Composición química definida pero no fija
Estructura interna ordenada (patrón definido)
El mineral puede ser expresado por una fórmula química específica. Ej: Halita, NaCl, es una sustancia pura. Sin embargo, muchos minerales no tienen tal composición tan bien definida. Ej: dolomita CaMg(CO3)2 puede tener cantidades considerables de Fe y Mn en lugar de Mg.

## Slide 15: ROCAS
La roca es el agregado de uno o más minerales, originadas por procesos geológicos

## Slide 16
fusión del manto ultramafico crea magma máfico con 50% SiO2
fusión de la corteza crea magma félsico con 70% SiO2
Andesita (60% SiO2)
por la mezcla
de 2 tipos de magma
El agua liberada de la placa oceánica subducida provoca la fusión parcial del manto encima de ella

## Slide 17
Zona de óxidos
Sombrero de hierro
Zona de mixtos
Zona de sulfuros enriquecidos
Zona de sulfuros primarios

## Slide 19
Adaptado de: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Y Reinaldo Sapag Chain.
Métodos de Concentración:
  Gravitacional
  Magnética
  Electróstatico
  Radiometría/Fotometría
  Flotación por espuma
  Lixiviación
Separación sólido /líquido (con agua)
  Espesadores/Clasificadores
  Filtros
  Secadores

## Slide 20: Propiedades físicas de los minerales
Las propiedades físicas y químicas de los minerales nos sirve para tratar de identificar y distinguir entre distintos tipos de minerales. Son el resultado directo de sus características químicas y estructurales. Entre las propiedades de minerales más comunes podemos mencionar:
Hábito
Clivaje
Partición
Fractura
Dureza
Color
Raya
Propiedades eléctricas y magnéticas
Brillo
Tenacidad
Peso específico
Luminiscencia

## Slide 21
Color
Es el color que presenta el mineral. Es determinante en algunos minerales como azurita (azul), olivino (verde oliva), azufre (amarillo), malaquita (verde)

## Slide 22
GABBRO - textura fanerítica

## Slide 23: Hábito
Prismático
Micáceo

## Slide 24: Hábito: ejemplos
Prismático o cristalino
Cúbico
Acicular

## Slide 25: Hábito: ejemplos
Dendrítico
Radiados

## Slide 26: Hábito
Reniforme
Botroidal y globular

## Slide 27: Hábito
Fibroso
Geoda

## Slide 28: Hábito: ejemplos
Granular
Masivo

## Slide 29: Hábito
Definición: Apariencia externa de los monocristales y forma en que los cristales crecen juntos
Minerales aislados:
  Acicular: alargados, cristales delgados forma de aguja.
  Cúbico: forma cúbica.
  Filiforme: pelos o hilos
  Espadas: cristales elongados y planos.
  Octaedro: muestra formas octaédricas.
  Prismático: abundantes caras de prismas.
  Tabular: formas rectangulares, alargados en 2 direcciones.
  Micáceo: láminas o escamas muy delgadas (laminar).

## Slide 30: Hábito
Grupo de cristales o granos:
  Dendrítico: arborescente, ramas divergentes
  Radiados: cristales divergentes de un centro común
  Drusas: superficie cubierta por pequeños cristales
  Granular: en red de cristales visibles a simple vista.
  Masivo: Grupo de minerales imposible de diferenciar a simple vista

## Slide 31: Hábito
Grupo de cristales individuales paralelos o agregados subesféricos:
  Botroidal: racimo de uvas
  Coloforme: formas esféricas de individuos radiados.
  Fibroso: con forma de fibras.
  Globular: radiado en forma esférica.
  Reniforme, masas con forma de riñón.
Otros:
  Geoda
  Estalactítico
  Estalacmitico

## Slide 32: Clivaje (exfoliación)

## Slide 33
Hasta los fragmentos más pequeños tienen “formas” rombohedral

## Slide 34
Bueno

## Slide 35
TALCO tiene clivaje micaceo (perfecto en 1 dirección), pero los cristales de talco son tan pequeños que no se pueden ver fácilmente. La segunda foto muestra algo de talco que debido al clivaje quedo en los dedos

## Slide 36
Estos fragmentos de GALENA fueron producidos por el golpe de un martillo, Note la consistencia de los 90º de ángulos a lo largo de los bordes
Estos son fragmentos de FLUORITE.

## Slide 37
Fluorita tiene clivaje en cuatro direcciones
A thin sheet of Muscovite seen on edge.
Mica perfecto clivaje en UNA dirección.

## Slide 38
Sal común (mineral HALITA) tiene muy buen clivaje en 3 direcciones.
Estas tres direcciones de clivaje son perpendiculares entre si, generando un clivaje cúbico.

## Slide 39: DUREZA

## Slide 40: DUREZA

## Slide 41
Preguntas (opcionales de responder por el alumno)
h) ¿se podría usar técnicas basadas en estas propiedades para concentrar minerales como la galena y la esfalerita?
f) En la actualidad, ¿que ventajas y desventajas presenta el usar tecnologías basadas en el color, clivaje, dureza y hábito para concentrar minerales?
e) Puede asegurarse que en un proceso de concentración de minerales, ¿estas propiedades permanecen inalterables?
d) ¿Es lo mismo hábito que clivaje?
i) ¿Qué son las tierras raras?
a) ¿Que se entiende como Procesamiento de Minerales?, y ¿cuál es el objetivo de la materia procesamiento de Minerales II?
b) ¿Qué son las propiedades físicas de los minerales?
c) ¿Qué son las propiedades químicas de los minerales?
g) El color de un mineral, ¿puede ser altamente indicativo de un mineral?. ¿porqué?