## Slide 1
Procesamiento de Minerales II
Profesor: : Oscar N. Huertas
(Material reproducido por el Autor para uso exclusivo en clase)
Tema: Muestreo en Planta de Concentración

## Slide 3
MUESTREO E INFERENCIA
Muestreo: Es la extracción de una parte de la población, con la finalidad de estudiar a esta población
¿CUAL ES TU POBLACIÓN?
¿Qué quieres estudiar?: ¿Quiénes son?, ¿Dónde están?
Muestra: Es la porción representativa de la población de estudio

## Slide 4
MUESTREO E INFERENCIA
Muestra: Es la porción REPRESENTATIVA de la población de estudio (aprox. 250 gramos)
Requisitos de la muestra:
Tamaño
Selección de las muestras
de estudio aleatoria
¡¡¡PRECISIÓN!!!

## Slide 5
MUESTREO – BALANCE

## Slide 6
SUBMUESTREO
NUMERO DE MUESTRAS
TAMAÑO DE MUESTRA
ERRORES DE MUESTREO
PREPARACION ANALISIS
TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN
TIPOS DE MUESTRA
PLAN DE MUESTREO
OPERACIONES MAS IMPORTANTES EN EL MUESTREO Y TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
MUESTRA
PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA

## Slide 7
PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA ANALITICO
SELECCIÓN
DEL METODO
REALIZACION DE
LAS MEDIDAS
DISEÑO DEL
PLAN DE MUESTREO
TOMA DE MUESTRA
INTERPRETACION
DE LOS
RESULTADOS
ETAPAS IMPLICADAS EN UN ANALISIS
TRATAMIENTO DE
LA MUESTRA
MUESTREO

## Slide 8
ERRORES DE MUESTREO
Variabilidad de
Gran escala
Error de interpolación
Error de ponderación
Error periódico
En tiempo
En espacio

## Slide 9
ERRORES DE MUESTREO
Variabilidad de
pequeña escala
Optimización del protocolo
de muestreo
Implementación del
Protocolo de muestreo
Preservación de la integridad
de la muestra
Error analítico
Error fundamental
Error de segregación y agrupamiento
Error de delimitación
Error de extracción
Error de preparación
Contaminación
Pérdidas
Alteración
Humanos
Fraude

## Slide 10
REQUISITOS DEL PLAN DE MUESTREO
  Informar sobre la naturaleza de la muestra y su matriz
  Informar sobre la instrumentación a utilizar en el muestreo
  Conocer el grado de homogeneidad de la muestra
  Indicar el numero de submuestras necesarias para una exactitud determinada
  Presentar un esquema sobre las precauciones a seguir en la preparación de la muestra
PLAN DE MUESTREO
  Procedimiento para seleccionar, extraer, conservar, transportar y preparar las porciones a separar de la población en calidad de muestras.
  El proceso de muestreo debe estar planificado, detallado y escrito y el plan de muestreo debe incluir:
    Donde realizar la toma de la muestra
    Quien tiene que realizar la toma de la muestra
    Que procedimiento debe seguirse en la toma de la muestra
PLAN DE MUESTREO

## Slide 11
MUESTREO – BALANCE

## Slide 15
MUESTREOS BÁSICOS:
En cabeza:
Humedad
Tn/hora de mineral
seco pasantes
(cada hora)
En los concentrados:
Leyes
Finos
Cantidad
Recuperación
En los relaves:
Cantidad
(cada hora)
Leyes
(cada hora)
Finos
Cantidad
Pérdidas
Leyes
Riesgos
Riesgos
Cotejar con los
valores históricos
Patrón de muestra

## Slide 16
MUESTREOS BÁSICOS:
En Aguas:
Cantidad
M3 recirculados
En consumo de energia
Dispersión
costos
Cantidad
Variabilidad
En insumos:
Cantidad
(cada hora)
Tenor
Costos
Cantidad
Riesgos
Hs no disponibilidad
Grado de contaminación
Riesgos
Riesgos

## Slide 17
ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA
Las muestras se almacenan por dos motivos:
  Porque su análisis no va a ser inmediato
  Para guardar un duplicado con el fin de hacer un chequeo de los resultados obtenidos en los análisis iniciales
Para conservar las muestras durante largos periodos de tiempo en sus recipientes es recomendable:
  Que el aire contenido en el espacio libre del recipiente sea mínimo
  Que el material sea hidrófobo
  Que su superficie sea lisa y no porosa
Los materiales utilizados para almacenar las muestras son de tres tipos :
  Polimeros ( teflón, polietileno, polipropileno, plexiglás y goma de silicona )
  Vidrios (cuarzo sintético y borosilicato de vidrio)
  Metales (papel de aluminio, platino y titanio de elevada pureza)

## Slide 18
MANUAL DEL MUESTREO Y REGISTRO EN EL LABORATORIO
Las muestras se etiquetan con la siguiente información :
    Numeración de la muestra
    Descripción del material
    Lugar de muestreo
    Fecha y hora del muestreo
    Muestreador y método de muestreo
    Información adicional (pH, temperatura, etc.)
Esta información se registra en el laboratorio junto otra adicional:
    Símbolo de la muestra
    Naturaleza de la muestra
    Análisis requeridos
    Lugar y condiciones de conservación
    Entidad que solicita los análisis

## Slide 19
La preparación de la muestra es un proceso muy elaborado y en el se incluyen todos las etapas que se muestran en la tabla.
Esta preparación es muy diferente y depende del estado de agregación de la muestra
MUESTRA BRUTA |  | 
SÓLIDA | LÍQUIDA | GASEOSA
Tratamiento muestra bruta Secado División Pulverización | Homogenización | Obtención Presión muestra
 | Separación de fases Sin cambio químico Con cambio químico Fase sólida Fase gaseosa | 
 |  | Adsorción Adsorbentes líquidos Adsorbentes sólidos
Homogeneización Mezcla en centrífuga Pruebas de homogeneidad |  | 
 | Preconcentración Precipitación | 
Submuestreo Por pesada |  | 
 | Submuestreo Por pesada o volumen | 
PREPARACION DE LA MUESTRA PARA EL ANALISIS