## Slide 1: PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA
Durante las últimas décadas, la investigación se ha orientado al mejoramiento en la recuperación de partículas finas comprendidas en el rango de 75 a 15 micrones, utilizando para este propósito equipos y maquinarias de diseño mejorado como son los conos Reichert y espirales Humphrey (1940), que ofrecen una mejora en la separación húmeda de finos, etc.
Durante las últimas décadas, la investigación se ha orientado al mejoramiento en la recuperación de partículas finas comprendidas en el rango de 75 a 15 micrones, utilizando para este propósito equipos y maquinarias de diseño mejorado como son los conos Reichert y espirales Humphrey (1940), que ofrecen una mejora en la separación húmeda de finos, etc.
Notes: En el movimiento circular de un cuerpo sujeto mediante un cordón, se evidencia la fuerza centrífuga por la tensión desarrollada en el cordón. Se debe tener presente que la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga no se anulan mutuamente, pues actúan sobre cuerpos diferentes, por ser fuerzas de acción y de reacción. La fuerza centrípeta es la fuerza desarrollada por el cordón sobre el cuerpo y produce cambios en la dirección del movimiento; la fuerza centrífuga es desarrollada por el cuerpo sobre el cordón y produce tensión en el cordón. Si se rompe o suelta el cordón, el cuerpo sigue en movimiento rectilíneo según una dirección tangencial a la trayectoria circular

## Slide 4
Partiendo de la ecuación de Stokes, bajo un campo de gravedad la velocidad de sedimentación está relacionada directamente con el cuadrado del tamaño de la partícula, según la siguiente ecuación:
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA
Donde:
Vs : velocidad de sedimentación
d : diámetro de la partícula.
ρP : densidad de la partícula
ρL : densidad del líquido.
μ : viscosidad del líquido.
g : aceleración de la gravedad.
De acuerdo a esta ecuación cuando el tamaño de la partícula de mineral es pequeño la velocidad de sedimentación es también pequeña. Por lo tanto en estos casos es necesario hacer uso de una fuerza de separación mayor como es la fuerza centrífuga.

## Slide 5
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA
De acuerdo a esto, en la ecuación de Stokes la aceleración de la gravedad es reemplazada por la aceleración centrífuga.
Pero sabemos que:
Donde: aC : Aceleración centrífuga.
R : Radio de rotación.
f : Frecuencia.
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA

## Slide 6
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA
Entonces la velocidad de sedimentación en un campo centrífugo (VSC), queda expresada de la siguiente manera:
Donde:
es conocido como el valor de G
En consecuencia:
De aquí se deduce que la velocidad de sedimentación en el campo centrífugo es mucho mayor que en el gravitacional. En esto se basa el funcionamiento de los concentradores centrífugos

## Slide 7
PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN CENTRÍFUGA
GRAVEDAD “G”
Se define las gravedades “G” como factor adimensional que expresa una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a su gravitacional.
Generalmente las condiciones de operación se definen en función de los “G” que se deben aplicar.
RELACIÓN ENTRE LA FUERZA CENTRÍFUGA Y LAS GRAVEDADES “G”

## Slide 8
Bajo peso de la máquina
Facilidad de instalación
La estructura rígida favorece a correr a altas velocidades
Bajo costo de adquisición y gastos de funcionamiento.
Una probada, sólida y fácil mecánica / plataforma eléctrica.
Eficiente limpiar.
Alta coeficientes de concentración
CONCENTRADORA CENTRÍFUGA
Concentrador Centrifugo Para Oro iCON i150

## Slide 9
CONCENTRADORA CENTRÍFUGA
CARACTIRÍSTICAS

## Slide 10
CIRCUITO TRATANDO MATERIAL DURO

## Slide 11
CIRCUITO TRATANDO MATERIAL DURO

## Slide 12
CIRCUITO TÍPICO PARA TRATAR MATERIAL ALUVIAL

## Slide 15: ¿Cuándo utilizarlo en un circuito de concentración
Muchas gracias por su atención