## Slide 1: Materiales Poliméricos Parte 1
Ingeniería de Materiales 2025
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2
Definición y clasificación
Los polímeros son macromoléculas que contienen un gran número de unidades repetitivas unidas entre sí mediante enlaces químicos covalentes. Hay principalmente dos tipos de polímeros: polímeros naturales y sintéticos.
El plástico también es un polímero que tiene una gran masa molecular. El plástico es un tipo de polímero sintético

## Slide 3
Se puede clasificar a los polímeros atendiendo a su comportamiento frente al calor, o según la disposición de las moléculas que forman el mismo:
Clasificación
Termoestables
Termoplásticos
Elastómeros
Son macromoléculas que se entrecruzan formando una red.
Debido a ésta disposición sólo se les puede dar forma una vez. Un segundo calentamiento produciría su degradación
Las macromoléculas están dispuestas libremente sin entrelazarse. Tienen la propiedad de reblandecerse con el calor, adquiriendo una forma que conserva al enfriarse
Las macromoléculas están ordenadas formando una red de pocos enlaces. Recuperan su forma y dimensiones cuando la fuerza que actúa sobre ellos cede

## Slide 5
En función del grado de las fuerzas intermoleculares que se producen entre las cadenas poliméricas, estas pueden adoptar dos tipos diferentes de estructuras, estructuras amorfas o estructuras cristalinas, siendo posible la existencia de ambas estructuras en un mismo material termoplástico.

## Slide 6
Propiedades generales de los materiales poliméricos
Propiedades térmicas y comportamiento ante el fuego
.- Termoplásticos
.- Termoestables
.- Elastómeros
Propiedades térmicas
Comportamiento ante el fuego

## Slide 7
En términos generales comparativos, los polímeros presentan las siguientes características:
- Dureza: baja
Facilidad de Conformado: alta
Resistencia Mecánica: Moderada (en comparación con los metales), salvo excepciones
Propiedades mecánicas
La respuesta ante un esfuerzo mecánico no sólo depende de la magnitud de este, sino que intervienen significativamente otros factores como:
1) Temperatura a la que se encuentra el material
2) Tiempo de aplicación de la carga
3) Velocidad de aplicación de la carga

## Slide 8
Comportamiento mecánico – Ensayo de tracción
Fractura de los polímeros
Fractura dúctil
Fractura frágil
Respuesta al esfuerzo mecánico de un PMMA

## Slide 9
Características mecánicas a temperatura ambiente de los polímeros más comunes.

## Slide 10
Materiales poliméricos – Parte 1
Ingeniería de Materiales - 2025