## Slide 1: UNIDAD 2
JTP Ing. Consuelo Gómez

## Slide 2: Funciones básicas de los protocolos.
es el conjunto de reglas (semánticas y sintácticas) que gobiernan la comunicación entre entidades de un misma capa.
El protocolo de la capa N intercambia información con su homóloga en la máquina destino, de cara a proporcionar los servicios asignados a esa capa.
Hará uso de los servicios que proporciona la capa anterior.

## Slide 3: Protocolos de red
Los protocolos de red se usan para permitir que los dispositivos se comuniquen con éxito

## Slide 4: Capas, protocolos e interfaces
Los datos no se transfieren desde una capa N de una máquina a la otra
Cada capa pasa los datos y la información a la capa inmediatamente inferior,
Llega a la capa mas baja. Debajo de esa capa se encuentra el medio físico a través del cuál se efectúa la comunicación real.

## Slide 7: Protocolos de tecnología independiente
  Muchos tipos diversos de dispositivos pueden comunicarse usando el mismo conjunto de protocolos. Esto es porque los protocolos especifican funcionalidad de la red, no la tecnología subyacente para soportar esta funcionalidad.

## Slide 8: Beneficios de usar un modelo en capas
Los beneficios incluyen:
    ayuda en el diseño del protocolo
    fomenta la competencia entre proveedores
    los cambios en una capa no afectan a las otras capas
    proporciona un lenguaje común

## Slide 9: Capas con el modelo TCP/IP y OSI
Modelos de protocolo y de referencia
  Un modelo de protocolo
  proporciona un modelo que concuerda con la estructura de una suite de protocolos en particular.
  Un modelo de referencia
  proporciona una referencia común para mantener la consistencia dentro de todos los tipos de protocolos y servicios de red.

## Slide 10
Física
Enlace
Red
Transporte
Sesión
Presentación
Aplicación
Protocolos
Frame Relay
ATM
LAP-B L2TP
OSPF
Net Bios H 323 H324 SPDY
BOOTP

## Slide 11
Las unidades de datos de protocolo (PDU) y el encapsulamiento

## Slide 12: Comunicaciones de Igual a Igual
La capas se comunican usando su propia PDU. Por ej., la capa de red del origen y destino son iguales y usan los “paquetes” para comunicarse respectivamente. (Peer-to-Peer)

## Slide 13
SDU (Unidad de Datos del Servicio): son los datos que necesitan la entidades N para realizar funciones del servicio pedido por la entidad N+1
N-ICI (Información de Control de Interfaz): información intercambiada entre una entidad N+1 y una entidad N para coordinar su operación conjunta. ´

## Slide 14
DATOS
ENC. 3
ENC. 2
100010100111101010101001010100010101001010101
ENC. 4
DATOS
ENC. 4
DATOS
ENC. 3
ENC. 4
DATOS
T
FÍSICA
ENLACE DE DATOS
RED
TRANSPORTE
SESIÓN
PRESENTACIÓN
APLICACIÓN

## Slide 15: FRAGMENTACIÓN
Host 1
Router 1
Host 2

## Slide 16
¿Existen otras arquitecturas de protocolos alternativas a OSI y TCP/IP?
En un protocolo de comunicaciones, qué función cumplen las cabeceras. ¿Cómo se podría implementar un protocolo sin éstas?