## Slide 1: Unidad 3
La Capa Física

## Slide 2: Puntos Básicos
Propósito
  Definir la forma de transmitir un flujo de bits en forma adecuada y con una tasa de error lo mas baja posible a través del medio de transmisión elegido.
Elección del medio de transmisión
  Distancia entre Emisor y Receptor
  Geografía del Terreno
  Costos
  Ancho de Banda requerido
  Retardo
  Fiabilidad, etc.

## Slide 3: Medios de Transmisión
Guiados
  Cable de Cobre
  Fibra Óptica
No guiados
  Radio Enlaces
  Microondas
  Satélites
Medios Magnéto-ópticos de almacenamiento
Una caja con 1000 cintas de backup de 8mm con 7 Gb cada una que es transportada de un lugar a otro en 1 hora por una camioneta tiene un ancho de banda superior a los 15 Gbps

## Slide 4: Medios Guiados
Cable Par Trenzado
  Alambres aislados de 1 mm de espesor
  Cada par trenzado en forma helicoidal
  4 pares de cables a su vez trenzados entre si
  Aptos para transmisión analógica y digital
  Poseen un aislante de teflón.
  Organizados en categorías
    Cat 3
    Cat 5
    Cat 6

## Slide 5: Medios Guiados: UTP

## Slide 6: Medios Guiados
Cable Coaxil
  Existen dos tipos:
    Banda Base – 50 ohms
    Banda Ancha – 75 ohms
  Posee un alambre de cobre rígido.
  Rodea al alambre un aislante de teflón
  A su vez el aislante esta rodeado por el otro conductor generalmente en forma de malla fuertemente trenzada.
  Todo el conjunto anterior esta cubierto con una vaina protectora de plástico.
  La forma constructiva asegura alta inmunidad al ruido exterior.

## Slide 7: Medios Guiados: Coaxil

## Slide 8: Medios Guiados
Fibra Óptica
  Funciona por reflexión interna de haces de luz.
  Hay dos tipos de fibra:
    Multimodo
      Índice Escalonado
      Índice Gradual
    Monomodo

## Slide 9: Medios Guiados
Fibra Óptica
  Ventajas
    Gran Ancho de Banda.
    Baja Atenuación – Gran alcance.
    Permite multiplexión cromática
    Aislante dieléctrico.
    No la afecta el agua.
    No produce radiación al exterior.
    No la afectan las interferencias del exterior.
    Menor tasa de error.
  Desventajas:
    Costo elevado respecto al Cable (esta cambiando)
    Mas frágil que el cable de cobre (relativo)
    Se necesitan conversores de medio opto-eléctrico y viceversa
    Solo puede usarse para transmisiones digitales.

## Slide 10: Medios Guiados: F.O.

## Slide 11: Medios No Guiados
Comunicaciones terrestres a través del Aire
  Por Ondas de Radio
    30 MHz a 1 GHz
    Son Omnidireccionales por naturaleza.
    Son poco afectadas por los obstáculos.
    Ej: transmisiones radiales, VHF, etc.
  Por Microondas
    2 GHz a 40 GHz
    Son muy direccionales.
    Las ondas se propagan en línea recta
    Altamente atenuadas por los obstáculos.
    Existen rangos de frecuencias no licenciadas.

## Slide 12: Medios No Guiados
Comunicaciones satelitales
  Satélites Geosincrónicos.
    Orbitan a la misma velocidad de la tierra.
    Se ubican en un corte ecuatoriál
    Son una antena repetidora de señales.
    Cubren una determinada superficie terrestre denominada “pisada”.
    Tienen una vida útil de unos 10 años.
  Satélites LEO (Orbita baja – Low Earth Orbit)
    Surgen por la escases de espacio en el cinturón geosincrónico
    No se trata de un solo satélite sino de un conjunto de ellos que funcionan en forma coordinada.
    Giran mas rápido que la tierra.

## Slide 13: Medios No Guiados: satélites