## Slide 1: Unidad 4
Capa de Enlace de datos

## Slide 2: Concepto y Funciones
Esta capa tiene que ver con los algoritmos para lograr una comunicación fiable y eficiente entre dos máquinas adyacentes en la capa de enlace de datos.
Las funciones mas importantes son:
  Proporcionar una interfase definida e independiente del canal físico a la capa de Red (3).
  Agrupar los bits en marcos (frames).
  Mejorar los errores de transmisión de la capa física.
  Regular el flujo de marcos para que un emisor rápido no sature a un receptor lento

## Slide 3
APLICACION
PRESENTACION
SESION
TRANSPORTE
RED
ENLACE DE DATOS
FISICA
Servicios proporcionados a la capa de RED
  La capa de Enlace puede diseñarse considerando
  tres tipos de Servicios hacia la Capa de Red
  Servicio sin conexión y sin acuse de recibo.
    Los marcos se envían sin solicitud de conexión previa.
    No existe solicitud de acuse de recibo.
    Si se pierde un marco la capa de enlace no intenta recuperarlo.
  Servicio sin conexión y con acuse de recibo.
    Los marcos se envían sin solicitud de conexión previa.
    Un marco erróneo puede ser retransmitido.
  Servicio con conexión y con acuse de recibo.
    Una petición de conexión se envía previamente al receptor.
    Cada marco está numerado y puede retransmitirse.
    Luego de la transmisión la conexión es liberada.

## Slide 4
Las funciones principales: el enmarcado
El objetivo del enmarcado es facilitar las tareas de comprobación y corrección de errores dividiendo el flujo completo de bits en porciones mas pequeñas que puedan ser retransmitidas por partes, evitando transmitir el flujo completo.
Hay 4 algoritmos o métodos que suelen usarse:
  Conteo de caracteres
  Caracteres de inicio y fin con relleno.
  Indicadores de inicio y fin con relleno de bits.
  Violaciones de codificación en la capa física.

## Slide 5
Las funciones principales: el enmarcado
Conteo de caracteres
  Un campo del encabezado lleva implícito el número de caracteres del marco.
  Es simple pero los errores suelen alterar el conteo en el destino.
Caracteres de inicio y fin con relleno.
  Se coloca un carácter especial al inicio (DLE STX) y otro al final del marco (DLE ETX)
  El problema de la aparición entre los datos de alguno de estos caracteres se resuelve con el relleno de caracteres

## Slide 6
Las funciones principales: el enmarcado
Indicadores de inicio y fin con relleno de bits.
  Es un esquema similar al anterior pero se maneja a nivel de bits.
  Cada marco empieza y termina con una secuencia 01111110
  Cuando la capa de enlace del transmisor encuentra cinco unos seguidos como parte de los datos a transmitir, inserta un cero
  Cuando el receptor encuentre cinco unos seguidos, chequea el próximo bit
    Si es 0 lo elimina y considera a los 5 unos como parte de los datos.
    Si es 1 y el séptimo es 0 entonces acepta la cadena como delimitador.
Violaciones de codificación en la capa Física.
  Es el método menos usado.
  Consiste en cambiar el estado de ½ bit con el objetivo de detectar el comienzo y fin del marco.
  La capa de Enlace debe interactuar con la capa Física.

## Slide 7
Las funciones principales: el control de errores
El objetivo del control de errores es asegurar que todos los marcos sean entregados finalmente a la capa de red destino, en el orden apropiado y exactamente como salieron del emisor.
Hay 2 estrategias para encarar el control de errores:
  Detección de Errores
    Se trata de incluir información redundante
    de tal manera que el receptor pueda detectar que
    hubo un error y pida la retransmisión del marco.
  Corrección de Errores
    La información adicional que debemos incluir debe ser mas abundante, de tal manera que no solo se detecte el error sino que el receptor pueda corregirlo sin pedir la retrasmisión del marco completo.

## Slide 8
Las funciones principales: el control de errores
Detección de Errores
En la actualidad, el método mas usado para la detección de errores es el
llamado código polinómico o código de redundancia cíclica CRC. Este se
basa en el tratamiento de una cadena de bits como
representaciones de polinomios con
coeficientes de 0 y 1 solamente. El emisor y
el recepto debe acordar un polinomio generador
fijo antes de comenzar la transmisión. La idea es
anexar una suma de comprobación al final del marco de tal manera
que el polinomio representado por el marco más la suma de
comprobación sea divisible por el polinomio generador. Es decir, si al
realizar este cociente (en binario), queda un residuo, ha ocurrido un error.

## Slide 9
Las funciones principales: el control de errores
Detección de Errores
  Teoría de Hamming
    El marco transmitido está compuesto por m + r =n bits de datos
      m son los datos a transmitir y r los bits redundantes.
    Esto se llama codeword de n bits.
    Dadas dos codeword cualquiera, por Ej: 10001001 y 10110001.
    El número de posiciones de bits en las que difieren, en este caso 3, se llama distancia de Hamming.
    En el conjunto de todas las codewords pertenecientes al código utilizado, habrá una distancia mínima de Hamming para pasar de una cualquiera a otra cualquiera de las palabras del código.
    Cualquier error de menos bits que esta distancia mínima caería fuera del código y sería fácilmente detectado .

## Slide 10
Las funciones principales: el control de errores
Corrección de Errores
  Teoría de Hamming
    Esto significa que mientras mas logre aumentar la distancia del código con información redundante, mas bits erróneos podré detectar.
    Así también, si aumento lo suficiente la cantidad de información redundante, podré hallar el lugar donde está el error y así corregirlo.
    Hamming desarrollo varios algoritmos de detección y corrección de errores. Actualmente el llamado código de Hamming 7.4 es el mas utilizado.
    Éste agrega 3 bits adicionales de comprobación por cada 4 bits de datos del mensaje.
    El algoritmo de Hamming (7.4) puede corregir cualquier error de un solo bit, pero cuando hay errores en más de un bit, la palabra transmitida se confunde con otra con error en un sólo bit, siendo corregida, pero de forma incorrecta, es decir que la palabra que se corrige es otra distinta a la original, y el mensaje final será incorrecto sin saberlo.

## Slide 11
Las funciones principales: el control de flujo
Control de Flujo
  Son los mecanismos necesarios para evitar que un transmisor rápido sature a un receptor que no puede manejar dicha cantidad de datos.
  El control de flujo propiamente dicho se aborda con mas precisión en la capa de transporte, por lo tanto, a nivel de la capa de enlace, los mecanismos de control de flujo son bastante simples.
  Básicamente los protocolos de enlace prohíben el envío de marcos hasta tanto el receptor no autorice la recepción.
  El receptor podría decir. “ Puedes enviarme n marcos ahora, pero tras transmitirlos, no envíes mas hasta que te lo indique”.

## Slide 12
Protocolos elementales de enlace
  En forma creciente en complejidad podemos encontrar:
  Protocolo simplex sin restricciones
    Supone transmisión en un solo sentido.
    El canal físico libre de errores.
    El receptor está siempre disponible y con buffer infinito.
  Protocolo simplex de parada y espera
    Supone transmisión en un solo sentido
    El canal físico libre de errores.
    El receptor tiene recursos finitos para recibir por lo que después de despachar cada marco, el emisor espera una confirmación para enviar el siguiente.
    Necesita un canal de dos sentidos aunque no simultáneo.

## Slide 13
Protocolos elementales de enlace
  Protocolo simplex para un canal ruidoso
    Supone transmisión en un solo sentido.
    El canal físico tiene errores por lo que eventualmente habrá que retrasmitir los marcos erróneos.
    Será necesario numerar los marcos para evitar una posible duplicación en el receptor.
    También será necesario implementar un timer en el emisor para evitar que le perdida de un marco completo detenga el flujo en una espera infinita de la confirmación de llegada.
    Necesita un canal de dos sentidos aunque no simultáneo.

## Slide 14
Protocolos elementales de enlace
  Protocolo de ventana corrediza
    Si no hay marcos de información de regreso que pueda transportar el asentimiento, hay un timer que dispara dicho ACK antes de que expire el timer del emisor.
    Utiliza los marcos de información en sentido opuesto para enviar las confirmaciones. (piggybacking).
    Cada marco de salida contiene un número de secuencia con un intervalo que va de cero hasta algún máximo. El máximo es generalmente 2n – 1 por lo que el número de secuencia cabe perfectamente en un campo de n bits.
    El transmisor mantiene un grupo de números de secuencia que corresponde a los marcos que tiene permitido enviar. Se dice que esto marcos caen dentro de la ventana transmisora.
    De manera semejante, el receptor mantiene una ventana receptora.
    No es necesario que ambas ventanas tengan el mismo tamaño aunque generalmente es así.

## Slide 15
La Subcapa de Acceso al Medio
  Es una subdivisión de la capa de enlace que funciona (y es de suma importancia) para las redes de difusión.
  Su función clave es determinar quien puede usar un canal compartido cuando hay competencia por él.
  Hay dos formas de asignar el uso de un canal:
    Asignación estática del canal
      Es la manera mas sencilla de dividir el canal.
      Generalmente se divide el AB disponible en N canales y se asigna un subcanal a cada contendiente .
      Solo es útil para una cantidad chica de usuarios con carga constante.
      Cuando un usuario esta inactivo el AB asignado se desperdicia.
    Asignación dinámica del canal
      Se trata de encontrar algoritmos que permitan asignar en forma mas eficiente el canal ajustando dinámicamente dicha asignación.
      Se consideran los siguientes supuestos que se usan como base en los protocolos de asignación dinámica:

## Slide 16
La subcapa de Acceso al Medio
Asignación dinámica del canal
  Supuesto de Estación:
    Todos los nodos pueden transmitir indistintamente.
    La estación detiene su proceso hasta que transmite el marco.
  Supuesto de Canal único:
    El canal es compartido por todos los nodos.
    Todos los nodos son iguales.
  Supuesto de Colisión:
    Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, las transmisiones se solapan y la transmisión de ambos marcos es erróneo.
    Todas las estaciones tienen la capacidad de detectar las colisiones.

## Slide 17
La subcapa de Acceso al Medio
Asignación dinámica del canal
  Supuesto s sobre el tiempo:
    Tiempo continuo:
      La transmisión puede comenzar en cualquier momento.
    Tiempo ranurado:
      El tiempo se divide en intervalos (ranuras), la transmisión solo puede comenzar junto con el comienzo de una ranura.
  Detección de actividad en el medio:
    Con detección de portadora.
      Las estaciones pueden saber si el canal está en uso antes de transmitir.
    Sin detección de portadora.
      Las estaciones no pueden determinar si el canal está en uso, solo pueden saber si hubo colisión después de comenzar la transmisión.

## Slide 18
Ejemplos de Protocolos de Acceso Múltiple
ALOHA Puro
  N estaciones que comparten el medio
  Las mismas pueden transmitir en cualquier momento.
  Las estaciones detectan si hubo colisión y esperan un tiempo aleatorio para volver a intentar la transmisión.
  Rendimiento menor al 18%.
ALOHA Ranurado
  Mejora del protocolo anterior dividiendo el tiempo en intervalos.
  Las estaciones solo pueden transmitir en el comienzo de cada ranura de tiempo.
  Rendimiento hasta 37%.

## Slide 19
Ejemplos de Protocolos de Acceso Múltiple
CSMA
  Las estaciones pueden detectar de antemano si el canal está ocupado.
  CSMA Persistente.
    Si el canal está ocupado, la estación mantendrá la escucha hasta tanto el canal se desocupe y pueda transmitir.
  CSMA No Persistente.
    Si el canal está ocupado, la estación espera un tiempo aleatorio para volver a intentar escuchar el canal.
  Rendimiento hasta el 50%.
CSMA con detección de colisiones
  Mejora del protocolo anterior que detecta inmediatamente si dos estaciones comienzan la transmisión al mismo tiempo.
  Aborta la transmisión y espera un tiempo aleatorio.
  Rendimiento hasta 70%.
Carrier Sense Multiple Access = Acceso Multiple con Censado de Portadora

## Slide 20
Ejemplos de Protocolos de Acceso Múltiple
Protocolos de Enlace en Internet
  La función mas importante de la capa de enlace en Internet es la de proveer conectividad punto a punto en enlaces dedicados.
  Protocolo SLIP.
    Antiguo protocolo para conexiones punto a punto.
    Utilizado ampliamente en líneas seriales.
    No tiene detección ni corrección de errores.
    Solo implementado para el protocolo IP.
    No posee validación de usuarios ni permite IP dinámicas.
  Protocolo PPP.
    Evolución de SLIP.
    Utiliza un protocolo adicional de control llamado LCP para activar, negociar opciones y desactivar las líneas.
    Soporta múltiples protocolos de capa de Red.
    Permite validación de usuarios e Ip dinámicas.
Link Control Protocol = Protocolo de control de Enlace
Point to Point Protocol = Protocolo de Punto a Punto
Serial Line Internet Protocol = Protocolo de Internet para líneas Seriales

## Slide 21
Protocolos y Servicios de Red Nivel 2
  Un sistema ETHERNET consta de 3 elementos básicos:
    Un medio físico compartido.
    Un conjunto de reglas de control de acceso al medio compartido.
    Un marco (trama) Ethernet estandarizado.
  El protocolo de acceso al medio es CSMA/CD
  Las tramas son transmitidas de manera serial, una a la vez.
  No existe un controlador central para el acceso al medio.
  Cada estación maneja el mecanismo de control de acceso al medio.
Protocolo Ethernet
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 22
Protocolo Ethernet
  Ventajas:
    Simplicidad de Implementación.
    Velocidad de transmisión en redes pequeñas.
    Las actualizaciones del protocolo son compatibles hacia atrás.
    Protocolo altamente interoperable por estar basado en el modelo OSI.
    El protocolo es igual para todos los tipos de medio (Aire, Cable, FO)
  Desventajas:
    Aumento logarítmico de las colisiones y la ineficiencia con el aumento de terminales que pertenecen al mismo dominio de colisiones.
    Mínimos mecanismos de control de congestión.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 23: Virtual LANs
Se trata de una división lógica de las estaciones de una red, aprovechando las posibilidades que tiene Ethernet de dividir los dominios de Broadcast.
Esto significa que algunos equipos podrían ser invisibles a otros si no los incluyo en los segmentos alcanzados por el broadcast.
Es una subred definida por software.
La configuración de VLANs se realiza normalmente en los switches que vinculan a los nodos de la red.
Tenemos varios tipos de VLANs
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 24: Virtual LANs
Tipos de VLAN.
  VLAN Estáticas: los puertos del switch están preasignados a las estaciones de trabajo.
    Por Puerto.
    Por Dirección MAC.
    Por Protocolo.
    Por dirección IP.
    Por nombre de usuario.
  VLAN Dinámicas: la configuración de las tablas de Vlan no estática sino que puede variar dependiendo de reglas. Disminuye el trabajo de los administradores del switch ante cambios en la red.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 25: Spanning Tree Protocol (STP)
  Protocolo de Nivel 2 OSI que se encarga de gestionar la presencia de bucles en las topologías de red.
  Los bucles pueden ser necesarios para lograr redundancia.
  Los bucles son varios caminos desde un Origen hacia un destino en una red switcheada.
  Si no se controlan producen un reenvío indefinido de las tramas Broadcast que saturan a la red.
  La capa 2 del modelo OSI no cuenta con un campo TTL.
  La solución es crear una topología lógica sin bucles sobre una topología física redundante.
  STP permite solo un camino a la vez.
  Cuando este camino se corta, STP rearma la topología para que las tramas vayan por el camino alternativo.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 26: Trunking – Port Mirror
  Trunking: función que permite agregar ancho de banda utilizando múltiples enlaces físicos, logrando que los switches vean a los puertos agregados como un solo puerto y no como bucles. El protocolo asociado es el 802.1ad
  Port Mirror: El puerto espejo o port mirroring es utilizado en un switch para enviar copias de paquetes de un puerto del switch (o una VLAN entera) a una conexión de red monitoreada en otro puerto del switch. Esto es comunmente utilizado para aplicaciones de red que requieren monitorear el tráfico de la red, tal como una intrución-detección al sistema.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 27: Validación: 802.1x
  La IEEE 802.1X es una norma del IEEE para el control de acceso a red basada en puertos.
  Permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, estableciendo una conexión punto a punto o previniendo el acceso por ese puerto si la autenticación falla.
  Elimina el acceso no autorizado a la red al nivel de la capa de enlace de datos (Capa 2 OSI).
  La autenticación es realizada normalmente por un tercero, tal como un servidor de RADIUS.
  Esto permite la autenticación sólo del cliente o, más apropiadamente, una autenticación mutua fuerte utilizando protocolos como EAP-TLS.
Extensible Authentication Protocol
Transport Layer Security
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 28
  Acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Server.
  Es un protocolo de autenticación, autorización y auditoría (AAA) para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP.
  Utiliza normalmente el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones.
  Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión.
  RADIUS es extensible; la mayoría de fabricantes de software y hardware RADIUS implementan sus propios dialectos.
RADIUS
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 29
  Aunque CSMA/CD asegure que un nodo va a obtener un acceso al medio no asegura que el nodo destino esté en contacto con el nodo origen (puede que este fuera de la cobertura).
  Para solucionar este problema se ha añadido un procedimiento de saludo adicional al protocolo de la capa MAC. Este protocolo se denomina CSMA/CA.
Protocolos de LAN inalámbricas
Carrier Sense Multiple Access (Collision Avoidance)
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 30
  Infraestructura
    Se basa en la existencia de una Estación Maestra llamada Access Point (AP) que coordina la transmisión y recepción de mensajes inalámbricos.
    Puede haber varios AP conectados a una red cableada para extender la cobertura geográfica.
  Ad Hoc
    Los propios dispositivos crean la red.
    No existe un controlador Central.
    Es una modalidad para redes pequeñas.
Topologías de LAN inalámbricas
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 31: Seguridad en Redes Wireless
Autentificación de direcciones MAC.
  Lo poseen casi todos los sistemas inalámbricos.
  El administrador tiene que cargar cada MAC habilitada
  Es susceptible a la clonación de MAC
Seguridad IP (IPSec).
  Encriptación de paquetes en capa 3 de OSI.
  No todos los sistemas inalámbricos lo implementan.
WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Encriptación de los paquetes en capa 6 de OSI.
  Utiliza una llave única para encriptar la información periódicamente.
  Es un sistema de seguridad relativamente sencillo de romper.
WPA (WiFI Protected Access)
  Se crea para mejorar la seguridad que brinda WEP.
  Utiliza TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) para cambiar la clave de encriptación en forma periódica.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras

## Slide 32: Seguridad en Redes Wireless
WIDS (Wireless Intrusion Detection System)
  Sistema que monitorea el espacio inalámbrico en busca de estaciones no autorizadas.
  Alerta cuando encuentra estaciones sospechosas.
VPN
  Utiliza el concepto de VPN considerando a la red inalámbrica como la red insegura.
HoneyPot
  Herramienta de seguridad para conocer sobre los atacantes y sus técnicas.
802.1x
  Norma del IEEE para control de admisión de Red basada en puertos ethernet.
  Se está empezando a utilizar en conjunto con WAP y Radius.
Universidad Nacional de Jujuy–Cátedra de Comunicaciones–Arquitectura de Redes de Computadoras