## Slide 1: Arq. Redes y Telec.
Trabajo Práctico 7

## Slide 2: Configurar un firewall
3 laptop
1 switch
1 Router
1 Server

## Slide 3: Configuración de dispositivos
Laptops 192.168.1.11 – 13
Gateway 192.168.1.1
Router F 0/0 192.168.1.1
Router F 0/1 10.10.10.11
Server 10.10.10.128

## Slide 4: Listas de Control de acceso
Lista de Control de Acceso o ACL (del inglés, Access Control List)
Es una forma de determinar los permisos de acceso.
Concepto de seguridad informática usado para filtrado de tráfico.
Las ACLs permiten controlar el flujo del tráfico

## Slide 5: Tipos de ACL
ACL estándar, donde solo tenemos que especificar una dirección de origen.
ACL extendida, en cuya sintaxis aparece el protocolo y una dirección de origen y de destino.
ACL con nombre, permite dar nombres en vez de números a las ACL estándar o extendidas.

## Slide 6: ACL estándar
(config)#access-list n {permit | deny} source {source-mask}
Ejemplos:
(config)#access-list 1 deny 10.5.3.0 0.0.0.255
(config)#access-list 1 permit host 10.5.3.37
(config)#access-list 1 permit any

## Slide 7: ACL extendida
(config)#access-list n {permit | deny} protocol source {source-mask} destination {destinationmask} [eq destination-port]
Ejemplos
(config)#access-list 105 permit 10.5.4.0 0.0.0.255 host 10.5.64.30 eq 80
(config)#access-list 105 permit host 10.5.3.37 10.5.64.0 0.0.63.255
(config)#access-list 105 deny 10.5.3.0 0.0.0.255 any

## Slide 8: Aplicar la lista a un interface
Ejemplo:
(config)#interface serial 0/0
(config-if)#ip access-group 100 out

## Slide 9: Sintaxis
Protocolo: ip | tcp | udp | icmp
comparación: gt | lt | eq
gt = greater than, lt = lesser than, eq = equal
Origen de una sola ip: host
Origen de cualquier ip: any
Máscara wildcard: el inverso de la máscara.

## Slide 10: ¿Dónde se aplican las ACL?
Las listas de acceso estándar se deben colocar cerca del destino.
Las listas de acceso extendidas se deben colocar cerca de la fuente.

## Slide 11: ¿Dónde se aplican las ACL?
In: el tráfico que llega a la interfaz y luego pasa por el router.
Out: el tráfico que ya ha pasado por el router y está saliendo de la interfaz

## Slide 12: Denegar paquetes icmp
Router(config)#access-list 101 deny icmp any any host-unreachable

## Slide 13: Aceptar paquetes puerto 80
Router(config)#access-list 101 permit tcp any any eq www

## Slide 14
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 101 in
Router(config-if)#exit