## Slide 1
Trabajo Práctico 3

## Slide 3
Conectores RJ-45

## Slide 4
Cable UTP

## Slide 5
La crimpadora o ponchadora es una herramienta que se utiliza para crimpar, es decir, para unir dos materiales maleables mediante la deformación de uno o de los dos de ellos. La deformación permite que dichas piezas permanezcan unidas. Estas piezas son el hilo de cobre, por un lado, y por el otro la cuchilla u hoja metálica del conector RJ-45.

## Slide 6
El pelacables nos permitirá pelar el cable UTP para quitarle la funda de plástico y acceder así a los hilos de cobre. El pelacables puede estar integrado en otras herramientas, como es el caso de la crimpadora. Si te fijas en la imagen de la crimpadora, ésta posee unas cuchillas metálicas afiladas que pueden servir a tal efecto. El pelacables de la figura adjunta es otro ejemplo de herramienta multiusos.
Dicha herramienta es también una impactadora.

## Slide 7
Alicate elemento para cortar el cable o los hilos

## Slide 8
Pinza de punta

## Slide 9
Impactadora también
llamada
engastadora. Se utiliza para insertar pequeños cables dentro de conectores, En concreto, ésta puede utilizarse para insertar el hilo de cobre dentro de los conectores de una hembra RJ-45

## Slide 10
El tester o comprobador de cables o verificador de cables es un dispositivo que permite verificar las conexiones eléctricas en cables o conectores.
Nosotros lo usaremos para comprobar las conexiones en ambos extremos del cable de red directo cuando éste esté finalizado.

## Slide 11: 1. Cortar con el alicate un tramo de cable suficientemente largo para la actividad

## Slide 12
2. Separar con el pelacables la funda de uno de los extremos en una longitud de unos 2 centímetros. Cuidado de no cortar ninguno de los hilos internos, ya que el cable podría no funcionar si tiene cortes y se deja ver el cobre de alguno de los hilos.

## Slide 13
Aparecerán 8 hilos de cobre trenzados en pares de un mismo color.
Compruebe que no puede verse el cobre de ninguno de los cables que aparecen al quitar la funda al cable. En caso contrario, deberá empezar de nuevo, cortar los cables dañados y volver al paso 2.

## Slide 14: 3. Destrenzar los cables que han aparecido al quitar la funda e intenta alisarlos lo más posible. Intentar que ninguno de los cables se monte encima de otro y que tengan todos la misma longitud.

## Slide 15
Ordenar los hilos de izquierda a derecha según la especificación TIA/EIA 568B.

## Slide 16
No soltar los cables para que ninguno cambie de posición.
Estirar bien los cables, poniéndolos totalmente paralelos,
como puedes apreciar en la imagen anterior.
Presionar todos los cables entre los dedos pulgar e índice para dejarlos paralelos y planos, tal y como puede ver en la siguiente figura.
Cortar la parte superior de los cables si ve que alguno queda más largo que los otros. La distancia de estos cables debe ser, aproximadamente, de 12 milímetros.

## Slide 17
Tomar el conector RJ-45 con la lengüeta hacia abajo.
Manteniendo los cables planos y ordenados, introdúzcalos en el conector RJ-45, manteniéndolo con la lengüeta hacia abajo. De esta forma, compruebe que el cable blanco-naranja queda a la izquierda (pin 1).

## Slide 18
Mirando de frente el conector RJ-45, compruebe que todos los cables han entrado hasta el fondo y que no hay ninguno que quede más bajo que los demás. Deberá comprobar que en todos los agujeros hay un cable. Puede que necesite un poco de esfuerzo para
empujar firmemente los cables en el conector hasta el fondo. Verificar que parte de la funda del cable también entra en el conector. Fíjese en las cuchillas o dientes que tienen los conectores RJ-45. Son los responsables de hacer contacto con el cobre de los cables y sujetarlos cuando crimpamos el cable.

## Slide 19
Tome la crimpadora e introduzca el conector.
Presione la crimpadora hasta que escuche un chasquido. Tire levemente del cable para comprobar que ha quedado sujeto.

## Slide 20
Compruebe que los cables llegan hasta el fondo de los carriles del conector, más allá de las cuchillas. Compruebe también que por el otro lado la funda está bien retenida por la uña de plástico transparente.

## Slide 21
Repita todos los pasos vistos hasta ahora para el otro extremo del cable.
Recuerde que estamos construyendo un cable directo, seguiremos la misma norma de cableado en el otro extremo, la especificación TIA/EIA 568B.

## Slide 22
Con la ayuda del tester o analizador comprobar el funcionamiento del cable que acaba de realizar. Para ello conecte uno de los extremos en uno de los módulos del tester y el otro extremo en el otro módulo del tester.
Deben encender las luces 1 de ambos módulos y así hasta el 8

## Slide 23
Se repiten los mismos pasos vistos anteriormente con la diferencia que en un extremo usa una norma y en el otro la otra

## Slide 24
Dada la siguiente situación Ud. que medios recomendaría? Una empresa tiene dos sucursales, en el microcentro que distan unas de otra 700 mts., se debe realizar una red LAN en cada sucursal y además interconectar ambos sitios.

## Slide 25
La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar.
Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red (switch, punto de acceso, router, teléfono o cámara IP, etc) usando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red.
Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en las ubicaciones del dispositivo alimentado y permite una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana

## Slide 27: 7. Realizar un diseño esquemático del cableado estructurado para 2 edificios separados físicamente como muestra el croquis la figura 1(las medidas son en metros). Los dos edificios tienen 4 pisos con idéntica distribución de oficinas representada por la figura 2. Considere futuras ampliaciones.
Edificio 1 | Edificio 2
Piso 1: 40 estaciones | Piso 1: 30 estaciones
Piso 2: 30 estaciones | Piso 2: 15 estaciones
Piso3: 20 estaciones | Piso 3: 15 estaciones
Piso 4: 8 estaciones | Piso 4: 8 estaciones
La altura de todas las habitaciones del edificio es de 2,5 mts.
  El diseño debe indicar los siguientes elementos:
  Cableado vertical
  Cableado horizontal
  Cuarto de equipos
  Cuarto de telecomunicaciones
  Área de trabajo

## Slide 29: Salas de equipamiento y de telecomunicaciones

## Slide 30: Puesto de Trabajo

## Slide 31: 8. Realiza un plano de uno de los pisos con varios cubículos de un hipotético edificio perteneciente a una empresa de desarrollo de software. Plantea la ubicación del cuarto de equipos y en las restantes habitaciones distribuye las mesas de trabajo. Dibuja las correspondientes conexiones de estas con el cuarto luego enumera las habitaciones y cada uno de los cables.

## Slide 32
Sala de equipamiento y telecomunicaciones
Supervisores