## Slide 1: SERVICIOS DE FRIO
REFRIGERACION INDUSTRIAL

## Slide 2: OBJETIVOS
CONOCER ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS BASICOS
ELEMENTOS BASICOS DE UN
SISTEMA DE REFRIGERACION
CONOCER LOS REFRIGERANTES
MAS COMUNES
RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGIA

## Slide 3: Conceptos importantes
REFRIGERACION: Es producir y mantener una temperatura por debajo de la del medio ambiente que nos rodea. Esto significa, remover o quitar el calor de una sustancia.
El calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno frio hasta que ambos tengan la misma temperatura.
CALOR: Es una forma de energía. La cantidad de calor depende de la cantidad de sustancia y el tipo de sustancia de la que se trate.
El calor no puede ser destruido, pero es transferido de una sustancia a otra y en este hecho se basa la refrigeración

## Slide 4
REFRIGERANTE: Es cualquier sustancia que actúa como agente enfriador, absorbiendo calor de otro cuerpo o sustancia.
Con propiedades químicas, físicas y termodinámicas que lo hacen seguro, económico y funcional.
SISTEMA DE REFRIGERACION: Es el conjunto de equipos industriales que permiten que la acción de refrigerar se pueda llevar a cabo.
CICLO DE REFRIGERACION: Es la representación grafica de los procesos termodinámicos involucrados en una acción de refrigeración.

## Slide 5: TEMPERTURA VS. DESARROLLO MICROBIANO

## Slide 6: COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACION
Básicamente existen cuatro elementos que componen un sistema de refrigeración:
a) EVAPORADOR
b) COMPRESOR
c) CONDENSADOR o ENFRIADOR
d) VALVULA DE EXPANSION

## Slide 8
Según las necesidades de cada sistema a estos cuatro elementos
básicos, se agregan mas elementos con la finalidad de aumentar la eficiencia y control del equipo, así como para facilitar el mantenimiento y reducir los gastos de operación y mantenimiento.

## Slide 9
CONDENSADOR
Es el equipo donde el gas proveniente del compresor, cambia de estado de gas a líquido. Y para tal transformación, es necesario retirar calor del gas refrigerante descargado en el condensador.
TIPOS DE CONDENSADORES
1.- Enfriados por aire
2.- Enfriados por agua
3.- Evaporativos

## Slide 10: CONDENSADORES O ENFRIADORES
ENFRIADOR DE PLACAS
EVAPORATIVO
DE TUBOS
DE AIRE

## Slide 11
COMPRESOR:
Es el equipo donde el refrigerante es succionado a baja
presión y baja temperatura en forma de gas, el cual se comprime a una presión mayor para descargar gas con
una temperatura mayor.
La energía suministrada al compresor para su funcionamiento es transferida por un motor eléctrico, y a su vez al gas refrigerante comprimido.
TIPOS DE COMPRESORES:
Los compresores que existen en el mercado nacional son:
1.- Compresores de pistón
2.- Compresores tipo tornillo

## Slide 13
EVAPORADOR:
Es el equipo en el que se produce el cambio de fase del refrigerante extrayendo la energía térmica del ambiente que se pretende refrigerar.
Tipos de evaporadores:
1. Evaporador de tubo aleteado
2. Evaporador de placas

## Slide 14
Evaporador de placas

## Slide 15
EVAPORADOR DE TUBO ALETEADO

## Slide 16: VALVULAS DE EXPANSION
Las válvulas de expansión termostática regulan la inyección de líquido refrigerante en los evaporadores. La inyección se controla en función del recalentamiento del refrigerante. Por tanto, son especialmente adecuadas para inyección de líquido en evaporadores "secos", en los cuales el recalentamiento a la salida del evaporador es proporcional a la carga de éste.
Los tipos de válvulas de expansión:
1. Termostáticas
2. Electrónicas

## Slide 19: REFRIGERANTE
Es cualquier sustancia
que actúa como agente enfriador,
absorbiendo calor de otro cuerpo o
sustancia.
Con propiedades químicas, físicas y
termodinámicas que lo hacen seguro,
económico y funcional.

## Slide 20: PROPIEDADES
*Que tenga bajo punto de ebullición
*Que no sea inflamable, ni explosivo o tóxico
*No debe reaccionar con la humedad
*Que no contamine el medio ambiente,
ni a los alimentos en caso de fuga
*Que no reaccione con el aceite lubricante ni con cualquier elemento de construcción del equipo de
refrigeración
*Que sea eficiente

## Slide 21: CLASIFICACIÓN DE LOS GASES REFRIGERANTES POR GRUPOS DE SEGURIDAD
LA DESIGNACION numérica de los refrigerantes sigue este criterio:
Se utilizan dos cifras para los derivados del metano CH4. La cifra de las decenas indica el número de átomos de hidrógeno más uno, mientras que la cifra de las unidades indica el número de átomos de flúor.
Ejemplos:
CCl3F triclorofluormetano R11
CCl2F2 diclorodifluormetano R12
CHCIF2 ciorodifluormetano R22
Se utilizan tres cifras para los derivados del etano C2H6. La cifra de las centenas indica el número de átomos de carbono menos uno, mientras que para las cifras de las decenas y unidades se siguen los criterios indicados para los derivados del metano.

## Slide 22: Ejemplos:
Ejemplos:
CCIF2CF3 cloropentafluoretano R115
CHCl2CF3 diclorotrifluoretano R123
CH2FCF3 tetrafluoretano R134a
Con el fin de poner de manifiesto el poder agresivo de los refrigerantes con respecto a la capa de ozono, la norma UNE EN 378 recoge esta subdivisión para los refrigerantes halogenados y los refrigerantes a base de hidrocarburos:
CFC totalmente halogenado: contiene cloro, flúor y carbono; no contiene hidrógeno
HCFC contiene cloro, flúor, carbono e hidrógeno
HFC contiene flúor, carbono e hidrógeno; no contiene cloro
PFC contiene solamente flúor y carbono
HC contiene solamente hidrógeno y carbono (hidrocarburo)

## Slide 23: Toxicidad e Inflamabilidad
Para la evaluación de la toxicidad de los refrigerantes (según el programa PAFT, Program for Alternative Fluorocarbon Toxicity Test), se suelen emplear los siguientes dos parámetros:
1. el TLV, Theshold Limit Value o Valor límite de Umbral, de la ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
2. el AEL, Acceptable Limit Value o Valor Límite de Aceptación
Ambos indican la concentración media de la sustancia en el aire que puede ser soportada por una persona durante 8 horas al día y 40 horas semanales.

## Slide 24
1. grado de toxicidad, Significado de la letra:
La letra A significa que el refrigerante no tiene efectos tóxicos conocidos para concentraciones de hasta 400 ppm, estando una persona normal sometida continuamente a tal concentración media en jornadas laborales de ocho horas diarias y 40 horas semanales. En tales condiciones, si hay pruebas de algún efecto tóxico, el refrigerante se clasifica con la letra B.
2. Significado del número, grado de inflamabilidad
En cuanto al dígito que sigue a la letra, el significado es el siguiente:
· El número 1 se reserva a gases que no propagan la llama en condiciones normales de presión y temperatura.
· El número 2 indica una inflamabilidad baja o moderada (límite inferior de inflamabilidad: concentración de 0,1 kg/m3 en condiciones normales y PCI menor de 19 MJ/kg).
· El número 3 se reserva para los refrigerantes altamente inflamables, que sobrepasan los valores anteriores (p.e., hidrocarburos).
En general, los hidrocarburos tienen un grado bajo de toxicidad y un índice alto de inflamabilidad.

## Slide 27
Mezclas Azeotrópicas: (R-5...) Son mezclas de dos o más refrigerantes halogenados puros. Que funcionan como una sustancia pura (no cambian la tª durante el cambio de fase a presión constante.
Ejemplos R-502, R507
Mezclas Zeotrópicas: (R-4...) Son mezclas de dos o más refrigerantes halogenados puros. Durante el cambio de fase las proporciones de las sustancias en el gas y el líquido son variables en el proceso de evaporación a presión constante la temperatura aumenta, a esa diferencia de temperatura se le llama deslizamiento o “glide”.
Ejemplos: R-407C, R-410A

## Slide 28: MUCHAS GRACIAS