## Slide 1: Materiales Refractarios Parte 1
Cátedra Materiales para Ingeniería
Ing. Teresa Antequera

## Slide 2: Uso e importancia de los materiales refractarios

## Slide 3: Revestimiento refractario - aislante
Un revestimiento refractario – aislante protege a la estructura portante de las altas temperaturas y hace que las pérdidas de calor a través de las paredes de los hornos sean menores, contribuyendo de ese modo al ahorro energético, debido a un menor consumo de calor
[Interior del horno]
↓
[Refractario denso] → contacto con llama, escoria o carga
↓
[Refractario aislante] → reduce pérdida de calor, protege estructura
↓
[Estructura metálica o de hormigón]

## Slide 4: Refractarios en procesos industriales
Sector:
Industria Petroquímica
Química
Siderurgia
Fundición de metales no ferrosos
Cemento
Cerámica
Vidrio
Esmaltes y fritas

## Slide 5: Definición de materiales refractarios
Definición tecnológica de materiales refractarios:
“Todo material capaz de soportar , a temperaturas elevadas, las condiciones del medio en que esta inmerso, durante un periodo de tiempo económicamente rentable, sin deterioro excesivo de sus propiedades físico – químicas.”

## Slide 6: Condiciones que deben soportar los materiales refractarios
Solicitaciones |  | 
Térmicas | Mecánicas | Químicas
Temperaturas elevadas | Compresión, flexión y tracción | Escorias
Cambios bruscos de temperatura (choque térmico) | Vibración | Productos fundidos
 | Abrasión, erosión e impacto | Gases y vapores
 | Presión | Ácidos

## Slide 7: Características de los materiales refractarios estructurales
Estructuralmente los materiales refractarios conformados presentan tres fases perfectamente definidas:
1.- Constituyente disperso, generalmente formado por óxidos simples o compuestos.
2.- Constituyente matriz, generalmente formado por materiales complejos de naturaleza cristalina o vítrea.
3.- Porosidad (Macro y microporosidad)

## Slide 8: Características estructurales de los Materiales refractarios
MATERIAL REFRACTARIO: AGREGADOS DE CRISTALES O
GRANOS CEMENTADOS POR UNA MATRIZ CRISTALINA O
VÍTREA, CON UN CIERTO GRADO DE POROS

## Slide 9: Constituyentes dispersos y constituyentes matrices de los materiales refractarios
Constituyente disperso de los materiales refractarios
Constituyente matriz de los materiales refractarios

## Slide 10
Propiedades del material refractario ideal
.- Alta refractariedad
.- Estabilidad volumétrica a las temperaturas de operación
.- Estabilidad química (frente a gases, vapores y escorias)
.- Resistencia al choque térmico
.- Alta resistencia mecánica en caliente
.- Alta densidad
.- Baja conductividad térmica
.- Alta resistencia a la abrasión
.- Baja conductividad eléctrica a altas temperaturas.

## Slide 11
Propiedades de un material refractario aislante ideal
.- Muy baja conductividad térmica
.- Alta refractariedad
.- Buena resistencia al ataque químico de gases , vapores y escorias
.- Buenas propiedades mecánicas en caliente
.- Baja densidad

## Slide 12
Materiales para Ingeniería - Ingeniería Química
Cátedra de Materiales – Primera Parte