## Slide 1: Redes I
Unidad 2
2da. parte

## Slide 2: Señal Analógica
Una señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo.
Pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo; y las digitales solo pueden tomar dos valores posibles.
La mayoría de las señales que representan una magnitud física (temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales analógicas.

## Slide 3: Característica de una señal

## Slide 4: Señal Digital
Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que sólo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida: la señal básica es una onda cuadrada (pulsos) y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Sus parámetros son:
Altura de pulso (nivel eléctrico)
Duración (ancho de pulso)
Frecuencia de repetición (velocidad pulsos por segundo)

## Slide 6: Transmisión digital
La transmisión digital es superior a la analógica, desde varios puntos de vista importantes. Los circuitos analógicos tienen amplificadores que tratan de compensar la atenuación de la línea, pero jamás lo harán en forma exacta, en especial si la atenuación es diferente para distintas frecuencias.

## Slide 7: La transmisión analógica y digital
En las redes de ordenadores, los datos a intercambiar siempre están disponibles en forma de señal digital.
Para su transmisión podemos optar por la utilización de señales digitales o analógicas.
La elección no será, casi nunca, una decisión del usuario, sino que vendrá determinada por el medio de transmisión a emplear.
No todos los medios de transmisión permiten señales analógicas ni todos permiten señales digitales. Como la naturaleza de nuestros datos será siempre digital, es necesario un proceso previo que adecúe estos datos a la señal a transmitir.

## Slide 8: Modulación
Es el proceso de modificar una señal que contiene información en una señal completamente equivalente capaz de ser transmitida.
En general consiste en utilizar otra señal, denominada portadora, de mayor frecuencia pero conteniendo la misma información que la señal mensaje
Podemos definir entonces a la modulación como una alteración sistemática de alguno de los parámetros de una señal de alta frecuencia, llamada portadora, en función del mensaje o variación de una señal de baja frecuencia, llamada moduladora

## Slide 9
De acuerdo a esto podemos cambiar cualquiera de los parámetros de una señal analógica.
Amplitud
Frecuencia
Fase

## Slide 10: ¿Por qué es necesario modular?
  La principal causa es adaptar el transmisor al medio para que la transmisión sea mas eficiente

## Slide 11: El módem
En el momento de la transmisión: debe convertir los datos digitales (una secuencia de 0 y 1) en señales analógicas (variación continua de un fenómeno físico). Este proceso se denomina modulación. Cuando recibe la transmisión: debe convertir la señal analógica en datos digitales. Este proceso se denomina demodulación

## Slide 12: Tipos de Modulación
Modulación analógica
  Modulación analógica contínua: para la transmisión de información de señales continuas como la voz o la música.
    Modulación de amplitud (AM)
    Modulación angular
      Modulación de frecuencia (FM)
      Modulación de fase (PM)
  Modulación analógica por pulsos: es un proceso discontínuo, ya que la portadora consiste en un tren de pulsos a intervalos regulares. El proceso de modulación se realiza modificando en forma proporcional a la información alguno de los parámetros de esos pulsos.
    Modulación por amplitud de pulsos (APM)
    Modulación por posición de pulsos (PPM)
    Modulación por ancho de pulso (WPM)
Modulación digital
  Modulación por impulsos codificados: PCM

## Slide 13: Modulación Analógica
  Modulación de Amplitud Modulación de Frecuencia
  Modulación de Fase

## Slide 14: Modulación Analógica por pulsos
  Modulación por Amplitud de pulso
  Modulación por posición de pulso
  Modulación por duración de pulso

## Slide 15: Codificación
Para obtener la secuencia que compone la señal digital a partir de los datos digitales se efectúa un proceso denominado codificación.

## Slide 16: Codificaciones polares

## Slide 17: Codificaciones bifase: dos niveles de tensión
Manchester
Manchester diferencial

## Slide 18: Codificaciones bipolares: tres niveles de tensión

## Slide 19: Modulación por codificación de impulsos PCM

## Slide 20: Modulación Delta

## Slide 21: Multiplexado
  Es un mecanismo conocido como multicanalización, que permite aprovechar al máximo la capacidad de transmisión de un canal, posibilitando el envío de varios mensajes simultáneos, de tal modo que puedan ser recobrados individualmente en el extremo receptor.

## Slide 22: Multiplexión por división de frecuencia
    Se divide el AB en subcanales paralelos
    Se establecen canales de guarda.
    Capacidad limitada por el AB total.

## Slide 23: Multiplexión por división de tiempo
    División del tiempo en intervalos
    Tiempos de guarda para evitar interferencias
    Requiere el uso de módems.

## Slide 24: Modos de transmisión

## Slide 25
Asíncrona
Síncrona

## Slide 26
Isócrona

## Slide 27
¿Preguntas?