## Slide 1: Calculo de Cut Off

## Slide 2: Concepto
El Cut Off es el valor de contenido metálico que bajo las condiciones de análisis particulares de ese proyecto / operación hacen que el mismo pague todos los costos asociados con la explotación de ese recurso.

## Slide 3: Datos asociados al Cut Off
Condiciones de mercado.
Precios
Premios / castigos
Geometalúrgia, relación de concentración.
Volumen de reservas que se evalúan.
Costos (mina, planta, generales, explorac, inversiones)
Impuestos, Regalías.

## Slide 4: Mecánica de cálculo
Calculo de valor del Conc por producto
Calculo del Ratio de Concent por Prod
Calculo del Valor de Concentrado Total
Calculo del Valor de Valor Punto
Determinacion de Costos Operat
  Mina
  Planta
  Mtto
  Adm
  Inversiones Corto plazo
Determinación de Gastos
  Regalías
  Impuestos
  Depreciación
  Exploración
Determinación de Contribuciones (Neta / marginal)
Determinación de la ley de Cut Off – Económica/marginal/submarginal

## Slide 5: Valor del conc x producto
A- | Valor Bruto Fino: | Ley de Conc x Precio |  |  | 
B- | Penalidades: | usd/tn x exceso % del valor de ref |  |  | 
C- | Treatment Charge: | Usd/tn x costo de refinamiento |  |  | 
D- | Metallurg Deductions: | Usd/tn x perdidas en el refinamiento |  |  | 
Cc Val | Valor del concentrado: | CCVal= A-B-C-D (usd/tn) |  |  | 
Cc Val: traslada el valor del fino vendible como metal a precios Internacionales |  |  |  |  | 

## Slide 6: Valor del concentrado total
T- | Toneladas: | Vol de recursos a evaluar |  |  | 
H- | Ley de cada metal: | % cont metálico aliment (1) |  |  | 
R- | Recuperación x metal: | recup de la planta (1) |  |  | 
C- | Ley de Concentrado x metal: | % cont metálico Conc (1) |  |  | 
Cc- | Prod de Concentrado x metal: | Cc= TxHxR/C (1) |  |  | 
Rc | Ratio de Concentración | Rc=T/Cc |  |  | 
 | Tons a tratar para sacar 1 ton de Conc |  |  |  | 
Cc Vt | Valor Total del Concentrado | CcVt= Cc Val (1)/Rc1(1)+Cc val (2)/Rc (2) + . . . |  |  | 
Valor Punto (por metal) = Cc Val/Rc/H |  | cuanto me aporta cada metal por % o grado de ley |  |  | 
Equiv: | F eq eq = Vp1 / Vp2 | Ej: 1% de Zn eq a 0,8% de Pb |  |  | 
Ley Equiv: | H1 + H2x Feq2 + H3 x Feq 3 | = Heq |  |  | 

## Slide 7: Costos y gastos
Costos Operativos (usd/tn) |  |  | Mina
 |  |  | Planta
 |  |  | Servicios
 |  |  | Indirectos
 |  |  | Inversiones
 |  |  | Total
Gastos (usd/tn) |  |  | 
 |  |  | Regalías
 |  |  | Impuestos
 |  |  | Deprec
 |  |  | Exploración
 |  |  | Total
Total Costos + gastos |  |  | 
Contrib neta |  | (Cc Val - Costos totales) | 
Cut Off económico = Costos / Valor 1% de Met de Ref (comparar con ley equivalente) |  |  |