## Slide 1
Cinética de transferencia electrónica
Si  > 52 mV
X
Si  < -52 mV
X
Ecuaciones de Tafel catódica y anódica
REPASO CLASE PREVIA
Ecuación de Buttler-Volmer

## Slide 2
CINÉTICA LIMITADA POR TRANSPORTE DE MASA
REPASO CLASE PREVIA
CINÉTICA LIMITADA POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

## Slide 3
Reacción cinéticamente lenta
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 4
Reacción cinéticamente rápida (o reversible)
REPASO CLASE PREVIA

## Slide 5
Adsorción: formación de algún tipo de unión entre el adsorbato y la superficie
cubrimiento superficial = competencia entre solución y electrodo por la afinidad por distintas especies químicas
Adsorción en ausencia de transferencia de electrones
Adsorción de especies neutras
Adsorción acoplada a transferencia de electrones
REVERSIBLE
NO REVERSIBLE
PROCESOS DE ADSORCIÓN

## Slide 6
ELECTROCATÁLISIS
Buscar caminos alternativos para conseguir que ciertos procesos electroquímicos se lleven a cabo a velocidades apreciables.
Evitar los altos sobrepotenciales!
Ejemplo: producción de H2

## Slide 8
Ejemplo: producción de H2
DOS MECANISMOS POSIBLES
Altamente recomendado: leer las secciones 1.4 y 1.5 completas

## Slide 9
Buenos Catalizadores:
Catalizan una única reacción
Si no son conductores, mezclarlos con un conductor
Físicamente estables
Resistentes a la corrosión
Comúnmente:
Metales de transición
Orbitales d desapareados
Orbitales d libres
Nada es mejor que los metales del grupo Pt, pero sí se encuentran otros catalizadores que son más baratos y abundantes

## Slide 10
Propiedades de los electrolitos

Resistencia de la celda
Interacción con especies electroactivas

## Slide 11
Ley de Kohlrausch
Propiedades de los electrolitos
Conductividad molar
Coeficientes estequiométricos:
NaCl; K2SO4; MgSO4

## Slide 12
Coeficientes de actividad, importancia de la no-idealidad de las soluciones

## Slide 13
Conceptos de ingeniería electroquímica
Evaluación permanente de los aspectos económicos
LA ELECTRICIDAD ES CARA
(pero su precio depende fuertemente de localización geográfica)
Considerar el proceso global, no solo la/s etapa/s electroquímicas

## Slide 14
Diseño y caracterización de un reactor electroquímico
Distribución de corriente
Distribución de potencial
Flujo de electrolito
Termodinámica de reacciones de electrodo
Cinética de reacciones de electrodo
Transporte de masa
Transporte de calor
Costo y performance de los diversos componentes del reactor
Estudio analítico de un reactor
Balance de masa para reactivos y productos
Balance de calor
Balance de voltajes
(incluye balance Q!!)

## Slide 15
EJEMPLOS
Pilas (durante la descarga)
Celdas de combustible
Corrosión
Fosfatados (mayoría)
Plateado electroless
Plateado por inmersión
Cromados
Cloro-soda
Electro-producción de metales
Electro-refinación de metales
Síntesis inorgánica y orgánica
Electrodiálisis
Anodizados
Pintura electroforética

## Slide 16
Optimización de procesos:
Ganancia máxima
Mínimo costo del producto
Máximo retorno de la inversión
Incremento retorno de la inversión
Mínimo consumo energético
En procesos electroquímicos:
minimizar el costo del producto, optimizando la densidad de corriente

## Slide 17
Notes: RECORDAR: corriente es una medida de velocidad de reacción!!!!

## Slide 18
Ejemplo: (varía mucho según localización)
b = 0.10 US$ kWatth
CE = costo eléctrico de la electrólisis solamente
CI = costo de inversión (reactor electroquímico)
CS = costo de la agitación forzada (stirring, si la hubiere)