Universidad Nacional de Jujuy

Carrera de Ing. En Minas

Topografía  2022

Trabajo Practico N° 3

Generación de curvas de Nivel por interpolación manual.

Conceptos básicos

- Una curva de nivel, es una linea continua imaginaria, que une puntos de igual cota, que es utilizada para representar la morfología 3d de una porción de superficie, en un plano 2d.

- Equidistancia, es la altura o diferencia de cota, medida sobre la vertical, que existe entre dos curvas de nivel sucesivas, este valor es asignable al plano por el técnico ejecutante. La equidistancia esta en función de la regularidad del terreno, de la escala (área a cubrir) y del objetivo propuesto a visualizar. Esta es constante en todo el plano dado.

- Interpolación, utilización de función matemática para asignar un valor a un punto, dentro del intervalo dado por dos valores extremos conocidos, la extrapolación difiere a la anterior ya que asigna valores fuera del intervalo.

- Pendiente, es la inclinación de un elemento, rectilíneo entre dos puntos dados, y la horizontal, esta puede ser representada por un ángulo vertical, o un valor %( relación entre la diferencia de cota en la vertical de dos puntos y la proyección de estos sobre la horizontal) trigonométricamente responde a la función tangente.

Curvas de Nivel, ejecución y cálculos.

Trabaje en base a la tabla de puntos coordenados e imagen Sat.

Ambos corresponden a la misma zona con idénticos puntos relevados.

- Diga que tipo de coordenadas son las abajo propuestas para el trabajo, realice una breve descripción del tipo y justifique la designación del tipo.

- Calcule la escala de la Imag. Satelital, en base a los cálculos numéricos dados, entre los puntos 41 y 26 de dicha imagen.

- Con la planimetría, la tabla de coordenadas y los datos del item 2, realice una interpolación manual, de Curvas de Nivel con equidistancia = 100m, para las maestras, y de 25 para las secundarias.

- Una vez realizada la interpolación manual, con el grafico de las curvas de Nivel, y ubique los cauces en el plano adjunto, realizando una red de drenaje, indicando sentido de escurrimiento de dichos cauces.

- En otro, duplicado de mapa de Curvas de nivel, indique el sentido de las pendientes, con flechas de 1 cm de largo, en cada cambio de dirección de la misma.

- Interprete las curvas realizadas y cualitativamente ubique las zonas de mayor y menor pendientes. Además, ubique las zonas de mayor y menor altura. Deberá indicarlas en las referencias, al pie del plano. ¡¡¡¡¡Justifique concretamente la elección!!!!!

- De la el valor de la pendiente entre el punto 47 y el 3, en base a la tabla dada, y confronte el valor calculado, con la pendiente obtenida a través del plano.

- En base a las curvas realizadas y los datos dados, calcule las pendientes generales de cauces observados, desde inicio al final de los mismos.

- Calcule el área aproximada del Dique la Ciénaga, elija libremente un método y explíquelo.

Imag. Satelital

Tabla de relevamiento Planialtimetrico

| Punto | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 271233 | 7294843 | 1318 |
| p2 | 270639 | 7294554 | 1168 |
| P3 | 269903 | 7294462 | 1168 |
| P4 | 269304 | 7294529 | 1202 |
| P5 | 268742 | 7294533 | 1222 |
| P6 | 267940 | 7294533 | 1242 |
| P7 | 267150 | 7294376 | 1234 |
| P8 | 265664 | 7293737 | 1452 |
| P9 | 264757 | 7293410 | 1430 |
| P10 | 264480 | 7294127 | 1315 |
| P11 | 265549 | 7294359 | 1265 |
| P12 | 266579 | 7294623 | 1237 |
| P13 | 267474 | 7294752 | 1198 |
| P14 | 268636 | 7294804 | 1173 |
| P15 | 269614 | 7294790 | 1168 |
| P16 | 270288 | 7294843 | 1168 |
| P17 | 270924 | 7295168 | 1322 |
| P18 | 270498 | 7295766 | 1344 |
| P19 | 269680 | 7295511 | 1184 |
| P20 | 268939 | 7295305 | 1172 |
| P21 | 268066 | 7295546 | 1270 |
| P22 | 267029 | 7295466 | 1260 |
| P23 | 266693 | 7295406 | 1298 |
| P24 | 266038 | 7295364 | 1377 |
| P25 | 265125 | 7295209 | 1458 |
| P26 | 264669 | 7296406 | 1461 |
| P27 | 266685 | 7296268 | 1262 |
| P28 | 267837 | 7296108 | 1200 |
| P29 | 269106 | 7296232 | 1200 |
| P30 | 270178 | 7296446 | 1386 |
| P31 | 269964 | 7297323 | 1369 |
| P32 | 269130 | 7297270 | 1200 |
| P33 | 267401 | 7296829 | 1200 |
| P34 | 266974 | 7296794 | 1258 |
| P35 | 265748 | 7297142 | 1311 |
| P36 | 265959 | 7297889 | 1312 |
| P37 | 267282 | 7297899 | 1238 |
| P38 | 268057 | 7297777 | 1200 |
| P39 | 268975 | 7298025 | 1181 |
| P40 | 270037 | 7298140 | 1205 |
| P41 | 272438 | 7293588 | 1337 |
| P42 | 271810 | 7293386 | 1168 |
| P43 | 269910 | 7293698 | 1168 |
| P44 | 268079 | 7293705 | 1268 |
| P45 | 266140 | 7293263 | 1363 |
| P46 | 267035 | 7293478 | 1266 |
| P47 | 265037 | 7292926 | 1574 |
| P48 | 265059 | 7292312 | 1769 |
| P49 | 266407 | 7292684 | 1544 |
| P50 | 267465 | 7292849 | 1281 |
| P51 | 268470 | 7293167 | 1168 |
| P52 | 269928 | 7293035 | 1268 |
| P53 | 272928 | 7292970 | 1277 |
| P54 | 271739 | 7292411 | 1168 |
| P55 | 268925 | 7292194 | 1168 |
| P56 | 268194 | 7292060 | 1178 |
| P57 | 266151 | 7291712 | 1459 |
| P58 | 266747 | 7290950 | 1270 |
| P59 | 267963 | 7291144 | 1208 |
| P60 | 269830 | 7291383 | 1168 |
| P61 | 270999 | 7291683 | 1168 |
| P62 | 272203 | 7291507 | 1195 |
| P63 | 273483 | 7291846 | 1239 |