Universidad Nacional de Jujuy

Carrera de Ing. de Minas y tecnicaturas

Catedra de topografia

Trabajo Practico N° 4 Curvas de Nivel, resolución de problemas prácticos

:

Curvas de Nivel, usos y cálculos.

Trabaje en base a la Imagen Satelital, planos con Curvas de Nivel (CN), adjuntos

- Calcule la escala de la Imag. Satelital y del plano topográfico adjuntos, dar equidistancia. El área en rojo de la Imag Satelital se corresponde a la totalidad del plano topográfico.

- Ubique los cauces en el plano de CN adjunto (Al menos 5) Ayudarse con imag. Satelital y según morfología de las curvas, abajo presentadas. Calcule las pendientes generales de al menos tres de cauces observados, desde inicio al final de los mismos.

- Interprete las curvas realizadas y cualitativamente ubique 3 zonas de mayor y menor pendientes. Además, ubique las zonas de mayor y menor altura. Deberá indicarlas en las referencias, al pie del plano.

- Realices cálculos para diseñar un camino de A hasta B en el ´plano topográfico, el cual posee una pendiente máxima del 10%, en base a curvas maestras y otro en base a la totalidad de las curvas Intentar realizar una traza con una pendiente máxima del 15%, será posible? Justifique. Agregar referencias en el plano.

Imag. Satelital