# Caso de estudio: Balance de materia basado en BFD.

## Alternativa 1. Basado en caudal molar total de corriente y composición química (fracción molar).

El tolueno reacciona con el H2 para formar benceno. El proceso se muestra en la Figura 1. La conversión de tolueno a benceno en una pasada por el reactor es del 75 %.

Referencias: 	t: Tolueno	h: H2 	b: Benceno	m: metano

Los Ni corresponden a caudales másico de la corriente i. El grado de avance está expresado en unidades de cantidad de materia. La composición xij está expresada en fracción molar correspondiente a la corriente i del componente j.

Figura 1: BFD para balance de masa

# Cantidad de variables: 17 variables

Caudal molar: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7

Fracción molar: x3b x3h, x3m, x3t, x4h, x4m, x5b, x5t

Variables adicionales: x, X.

Cantidad de Ecuaciones: 14 Ecuaciones

Están dadas a continuación y corresponden a las ecuaciones de balance de materia, restricciones de las corrientes y restricciones adicionales.

## Nota: se utiliza N-1 balance de componente y el balance general

## Ecuaciones de balance de materia

## Reacción

## Separador incondensables

## Separador

## Ecuaciones de las corrientes

## Ecuaciones adicionales

Conversión

Grados de libertad del sistema total es igual al número de variables totales menos el número de ecuaciones o relaciones totales, es decir

GLt = 17-14			GLt = 3

Hay tres grados de libertad, por lo tanto fijando F1=10.000 kg/h,  F2=820 kg/h, xp1=0.75, el sistema está determinado. Los caudales másicos deben ser calculados en caudales molares para iniciar el cálculo de balance de materia.

Actividad 1.1.

- Determinar el orden de resolución.

- ¿Cuantas variables de iteración hay?

- Cuantos ciclos hay que resolver.

- ¿Cuantas ecuaciones de verificación hay?

- Resolver el/los ciclos de iteración.

- Resolver en Mathcad y Excel