CÁLCULO DE ENGRANAJES DE DIENTE RECTO

FORMULAS FUNDAMENTALES

Módulo (m)  Es la  cantidad de Diámetro Primitivo que corresponde a cada diente, por lo tanto tenemos: m = d/z

Diámetro Primitivo (d) Es el diámetro correspondiente a la circunferencia primitiva su valor es: d = m x z

Numero de dientes (z). Su valor es: z = d/m

Diámetro Exterior (de)  Es el diámetro correspondiente a la circunferencia exterior su valor es: de = m (z + 2);    de = d + 2m

Diámetro Interior (df) Es el diámetro correspondiente a la circunferencia interior, su valor  es: df = m (z – 2,5)  ó df = de - 2h

Distancia entre Centros (dc): Es la distancia entre los ejes de la rueda y el piñón, su valor es:  dc = (D + d) / 2

DIMENSIONES DEL DIENTE.

h =  Altura del diente;  h = 2,25 x m.

Pc = Paso Circular es la longitud del arco de circunferencia primitiva comprendida entre dos puntos homólogos de dos dientes consecutivos    Pc = πx m.

B= Longitud del diente   B=10 . m

MÓDULOS NORMALIZADOS

Módulos de 1 a 4 varían de 0,25 en 0,25

Módulos de 4 a 7 varían de 0,5 en 0,5

Módulos de 7 a 12 varían de 1 en 1

Módulos de 12 a 20 varían de 2 en 2

JUEGO DE FRESAS DE MÓDULO PARA EL TALLADO DE PIÑONES.

Juego de 8 Fresas.(Para módulos de 1 a 10)

Fresa nº 1--  Para tallar de 12 a 13 dientes.

Fresa nº 2--  Para tallar de 14 a 17 dientes.

Fresa nº 3--  Para tallar de 18 a 20 dientes.

Fresa nº 4--  Para tallar de 21 a 25 dientes.

Fresa nº 5--  Para tallar de 26 a 34 dientes.

Fresa nº 6--  Para tallar de 35 a 54 dientes.

Fresa nº 7--  Para tallar de 55 a 134 dientes.

Fresa nº 8--  Para tallar de 135 en adelante.

Perfil de las distintas fresas de módulo

Fresa nº 1                                  Fresa nº 5                                   Fresa nº 8